P R O T O K Ó Ł

Sporządzony w dniu 09.12.2009 r. z przeglądu stanu technicznego budynku mieszkalnego, oraz budynku gospodarczego położonych w Bełchatowie przy ul. Piłsudskiego 82                dz. 158 obr.04 m. Bełchatowa.

Komisja     Likwidacyjna     powołana     Zarządzeniem    Prezydenta     Nr  329/2009  z   dnia

07.12.2009 r. w składzie:

1. Dorota Szczepaniak                	- Przewodniczący Komisji

2. Małgorzata Jędrzejczyk               	- Członek Komisji

3. Cecylia Galińska    		- Członek Komisji

4. Aleksandra Kik	    		- Członek Komisji

Na działce nr 158 w obr.04 m. Bełchatowa znajduje się  budynek mieszkalny, oraz budynek gospodarczy. Po dokonaniu przeglądu budynków  Komisja stwierdza, co następuje:

Budynek mieszkalny o nr inwent. 110/712 - budynek murowany z cegły pełnej poddasze nieużytkowe, rysy poziome i pionowe ścian zewnętrznych. Znaczne ubytki tynku ścian zewnętrznych. Widoczne ślady podciągania wody na ścianach /brak właściwej izolacji przeciwwilgociowej/. Strop – mieszanej konstrukcji, w większości drewniany. Odbite tynki na sufitach. Ściany wewnętrzne – część ścian starych, spękanych i zawilgoconych, część nowych nieotynkowanych. Podłogi w części drewniane, w części betonowe /brak izolacji/. Stolarka – od strony zachodniej zdemontowane okna i drzwi, drzwi wejściowe od strony wschodniej zakryte płytami deskami, pozostałe okna kompletne lecz w złym stanie technicznym. Dach – konstrukcja drewniana, częściowo przegniła, zaatakowana przez korniki i grzyby. Rynny i rury spustowe skorodowane, niekompletne, pokrycie dachowe z papy dziurawe.

Uwaga!

Należy sprawdzić czy budynek jest odłączony od zasilania w energię elektryczną.

Budynek gospodarczy o nr inwent.109/817 – budynek murowany nietynkowany, rysy pionowe na całej wysokości o szer. ok. 2-3 cm, ubytki cegieł. Dach – więźba i pokrycie dachowe z papy przegniłe i częściowo zerwane. Brak posadzki i stolarki drzwiowej.

Uwaga!

Na terenie znajduje się głęboka studnia przykryta luźną pokrywą ze starych desek. Należy ją trwale zabezpieczyć.

W N I O S K I

Ze względu na znaczne zniszczenia obu budynków koszty remontu są nieopłacalne.              W związku z tym Komisja wnioskuje o fizyczną likwidację – rozbiórkę budynków, oraz studni znajdującej się na terenie działki.

Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano.

Podpisy Komisji

1...............................

2...............................

3................................

4................................