4.   Na terenie, o którym mowa w ust.1. obowiązują następujące ustalenia, dotyczące zasad ochrony środowiska i przyrody:

1)	przeznaczenie terenu nie kwalifikuje się do poszczególnych rodzajów terenów, o których mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska;

2)	maksymalne zachowanie istniejącej zieleni;

3)	obowiązek odpowiedniego utwardzenia parkingów w sposób zabezpieczający środowisko gruntowo-wodne przed przenikaniem zanieczyszczeń.

5. Na terenie, o którym mowa w ust.1. obowiązują następujące zasady, dotyczące komunikacji i infrastruktury technicznej:

1)	obsługa komunikacyjna – z ulic oznaczonych symbolami 13 KDD 14 KDD;

2)	miejsca parkingowe – w ramach zorganizowanego parkingu w zieleni;

3)	odprowadzenie wód opadowych - do istniejącej kanalizacji deszczowej;

4)	zaopatrzenie w energię elektryczną - z miejskiej sieci elektroenergetycznej dystrybucji energii z istniejących oraz projektowanych stacji transformatorowo – rozdzielczych 15/0,4/0,23kV;

5)	obowiązuje selektywne gromadzenie odpadów komunalnych w pojemnikach służących do gromadzenia odpadów;

6)	obowiązuje systematyczne opróżnianie pojemników w ramach obowiązującego systemu utrzymania porządku i czystości w mieście.

§ 41.1. Dla terenu oznaczonego symbolem B 6 E plan ustala następujące przeznaczenie

1. podstawowe – tereny urządzeń elektroenergetycznych - stacja transformatorowo-rozdzielcza.

2. Na terenie, o którym mowa w ust.1. obowiązują następujące ustalenia, dotyczące kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) ustala się wykorzystanie terenu pod budowę urządzeń elektroenergetycznych - stacji transformatorowo-rozdzielczej 15/0,4/0,23 kV;

2) zakaz umieszczania nośników reklamowych.

3. Na terenie, o którym mowa w ust.1. obowiązują następujące ustalenia, dotyczące zasad ochrony środowiska i przyrody:

1) zakaz nasadzeń zieleni wysokiej i średniowysokiej;

2) przeznaczenie terenu nie kwalifikuje się do poszczególnych rodzajów terenów, o których mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska.

4. Na terenie, o którym mowa w ust.1. obowiązują następujące zasady, dotyczące systemu komunikacji:

1) obsługa komunikacyjna z ulicy oznaczonej symbolem 14 KDD.

§ 42.1. Dla terenu oznaczonego symbolem B 7 U (zp,ks), plan ustala następujące przeznaczenie:

1) podstawowe – teren usług nieuciążliwych, imprez masowych, stanowiących przestrzeń publiczną ogólnodostępną;

2) dopuszczalne - teren zieleni urządzonej i parkingów ogólnodostępnych.

2. Na terenie, o którym mowa w ust.1. obowiązują następujące ustalenia, dotyczące kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) dopuszcza się w ramach zagospodarowania terenu jego porządkowanie, z możliwością wprowadzenia nowych nasadzeń zieleni, małej architektury (np. murki, ławki, oświetlenie), posadzki urbanistycznej, miejsc parkingowych oraz muszli koncertowej;

2) zakazuje się obiektów kubaturowych w strefie ochronnej linii elektroenergetycznej;

1)	nieprzekraczalna linia zabudowy określona, jak na rysunku planu;

2)	po skablowaniu linii elektroenergetycznej SN 15 kV nieprzekraczalną linią zabudowy jest docelowa nieprzekraczalna linia zabudowy wg rysunku planu;

5)  maksymalna wysokość zabudowy – nie określa się;

6)  forma zabudowy –  dowolna;

7) kształt dachu – dowolny;

8)  wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu – do 60%;

9)  minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej – 30%;

10) ustala się zakaz tymczasowego zagospodarowania terenu;

11) ustala się zakaz umieszczania wolnostojących i wielkogabarytowych nośników reklamowych;

12) dopuszcza się tymczasowe obiekty budowlane na czas trwania imprez.

3. Na terenie, o którym mowa w ust.1. obowiązują następujące ustalenia, dotyczące podziału nieruchomości - adaptacja istniejących podziałów nieruchomości.

4. Na terenie, o którym mowa w ust.1. obowiązują następujące ustalenia, dotyczące zasad ochrony środowiska i przyrody:

1) przeznaczenie terenu nie kwalifikuje się do poszczególnych rodzajów terenów, o których mowa w  art. 113 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska;

2) maksymalne zachowanie istniejącej zieleni;

3) oddziaływanie obiektów usługowych na środowisko przyrodnicze winno zamykać się w granicach terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny;

4)  zakazuje się:

a)  odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych i do gruntu oraz tworzenia i utrzymywania otwartych kanałów ściekowych,

b) emisji zanieczyszczeń o charakterze odorowym,

c) ogrzewania budynków paliwem stałym.

5. Na terenie, o którym mowa w ust.1. obowiązują następujące zasady, dotyczące komunikacji i infrastruktury technicznej:

1)  obsługa komunikacyjna – z ulic oznaczonych symbolami: 14 KDD i 15 KDD;

2)  miejsca parkingowe – w ramach zorganizowanego parkingu w zieleni;

3)  zaopatrzenie w wodę - z istniejącego wodociągu ø 300 i projektowanego ø110 biegnącego w ulicy oznaczonej symbolem 14KDD i 15KDD. Istniejący wodociąg ø110 przeznacza się do likwidacji;

4)   odprowadzenie ścieków - do kolektora sanitarnego w ul. 1KDL i projektowanego w ul. 14 KDD i 25 KDD;

5)  odprowadzenie wód opadowych deszczowych - istniejącą kanalizacją deszczową i projektowaną w ul 14 KDD i 15 KDD;

6)  zaopatrzenie w energię elektryczną - z miejskiej sieci elektroenergetycznej dystrybucji energii z istniejących oraz projektowanych stacji transformatorowo – rozdzielczych 15/0,4/0,23kV;

7)   zaopatrzenie w gaz – z projektowanego gazociągu w ul. 1KDL, 14 KDD, 15KDD;

8)   zaopatrzenie w ciepło - z istniejącego ciepłociągu;

9)  obowiązuje selektywne gromadzenie odpadów komunalnych w pojemnikach służących do gromadzenia odpadów;

10) obowiązuje systematyczne opróżnianie pojemników w ramach obowiązującego systemu utrzymania porządku i czystości w mieście.

§ 43.1. Dla terenu oznaczonego symbolem B 8 U(zp,ks), plan ustala następujące przeznaczenie:

1) podstawowe – teren usług – imprez masowych stanowiących przestrzeń publiczną ogólnodostępną,;

2) dopuszczalne - teren zieleni urządzonej i parkingów ogólnodostępnych.

2. Na terenie, o którym mowa w ust.1. obowiązują następujące ustalenia, dotyczące kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) dopuszcza się w ramach zagospodarowania terenu jego porządkowanie, z możliwością wprowadzenia nowych nasadzeń zieleni, małej architektury (np. murki, ławki, oświetlenie), posadzki urbanistycznej, miejsc parkingowych oraz muszli koncertowej;

2)  nieprzekraczalna linia zabudowy określona, jak na rysunku planu;

3)  maksymalna wysokość zabudowy – nie określa się;

4)  forma zabudowy – dowolna;

5)  kształt dachu – dowolny;

6)  wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu – do 60%;

7)  minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej – 30%;

8)  ustala się zakaz tymczasowego zagospodarowania terenu;

9) ustala się zakaz umieszczania wolnostojących i wielkogabarytowych nośników reklamowych;

10)dopuszcza się tymczasowe obiekty budowlane na czas trwania imprez.

3. Na terenie, o którym mowa w ust.1. obowiązują następujące ustalenia, dotyczące podziału nieruchomości - adaptacja istniejących podziałów nieruchomości.

4. Na terenie, o którym mowa w ust.1. obowiązują następujące ustalenia, dotyczące zasad ochrony środowiska i przyrody:

1) przeznaczenie terenu nie kwalifikuje się do poszczególnych rodzajów terenów, o których mowa w  art. 113 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska;

2) maksymalne zachowanie istniejącej zieleni;

3) oddziaływanie obiektów usługowych na środowisko przyrodnicze winno zamykać się w granicach terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny;

4)  maksymalne zachowanie istniejącej zieleni;

3)	zakazuje się:

a) odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych i do gruntu oraz tworzenia i utrzymywania otwartych kanałów ściekowych,

b) emisji zanieczyszczeń o charakterze odorowym,

c) ogrzewania budynków paliwem stałym.

5. Na terenie, o którym mowa w ust.1. obowiązują następujące zasady, dotyczące komunikacji i infrastruktury technicznej:

1)  obsługa komunikacyjna – z ulic oznaczonych symbolami: 14 KDD i 15 KDD;

2)  miejsca parkingowe – w ramach zorganizowanego parkingu w zieleni;

3)  zaopatrzenie w wodę - z istniejącego wodociągu Ø 200 w ul 1KDL oraz projektowanego w ul. 14KDD i 15 KDD;

4)  odprowadzenie ścieków - do kolektora sanitarnego Ø 600;

5) odprowadzenie wód opadowych - istniejącą kanalizacją deszczową w ul. 1KDL i projektowaną w ul. 14KDD i 15KDD;

6) zaopatrzenie w energię elektryczną - z miejskiej sieci elektroenergetycznej dystrybucji energii z istniejących oraz projektowanych stacji transformatorowo – rozdzielczych 15/0,4/0,23kV;

7) zaopatrzenie w gaz – z projektowanego gazociągu w ul. 1KDL oraz w ul. 14 KDD i ul. 15KDD;

8)   zaopatrzenie w ciepło - z istniejącego ciepłociągu;

9) obowiązuje selektywne gromadzenie odpadów komunalnych w pojemnikach służących do gromadzenia odpadów;

10) obowiązuje systematyczne opróżnianie pojemników w ramach obowiązującego systemu utrzymania porządku i czystości w mieście.

§ 44.1. Dla terenu oznaczonego symbolem B 9 ZPp plan ustala następujące przeznaczenie:

1) podstawowe – teren parku – stanowiący przestrzeń publiczną ogólnodostępną.

2. Na terenie, o którym mowa w ust.1. obowiązują następujące ustalenia, dotyczące kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) ustala się adaptację istniejącego zagospodarowania terenu parku oraz jego porządkowanie, z możliwością wprowadzenia nowych nasadzeń zieleni, małej architektury (np. murki, ławki, fontanny, rzeźby, altany), oświetlenie, miejsc rekreacji oraz poprowadzenia ciągów pieszych i rowerowych, zgodnie z rysunkiem planu;

1)	minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej – 80%;

2)	zakaz tymczasowego zagospodarowania terenu;

3)	zakaz realizacji obiektów kubaturowych.

3. Na terenie, o którym mowa w ust.1. obowiązują następujące ustalenia, dotyczące zasad ochrony środowiska i przyrody:

1)   przeznaczenie terenu nie kwalifikuje się do poszczególnych rodzajów terenów, o których mowa w  art. 113 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska;

1)	maksymalne zachowanie istniejącej zieleni.

4 Na terenie, o którym mowa w ust.1. obowiązują następujące zasady, dotyczące komunikacji i infrastruktury technicznej:

1)  obsługa komunikacyjna – z ulic oznaczonych symbolami 13 KDD, 14 KDD i 2 KDD;

2)  miejsca parkingowe – zakaz lokalizacji miejsc parkingowych;

2)	zaopatrzenie w wodę - z istniejącego wodociągu  ø 200 w omawianym terenie;

3)	odprowadzenie wód opadowych deszczowych - istniejącą kanalizacją deszczową ø 500 w ulicy 2 KDD, projektowaną kanalizacją deszczową w ulicy 14 KDD;

4)	zaopatrzenie w energię elektryczną - z miejskiej sieci elektroenergetycznej dystrybucji energii z istniejących oraz projektowanych stacji transformatorowo – rozdzielczych 15/0,4/0,23kV;

5)	dopuszcza się prowadzenie jedynie podziemnych części infrastruktury technicznej;

6)	obowiązuje selektywne gromadzenie odpadów komunalnych w pojemnikach służących do gromadzenia odpadów;

7)	obowiązuje systematyczne opróżnianie pojemników w ramach obowiązującego systemu  utrzymania porządku i czystości w mieście

§ 45.1. Dla terenu oznaczonego symbolem B 10 UO plan ustala następujące przeznaczenie:

1)	podstawowe –tereny usług oświaty;

2)	uzupełniające – tereny zieleni urządzonej, parkingi, stacja transformatorowo-rozdzielcza.

2. Na terenie, o którym mowa w ust.1. obowiązują następujące ustalenia, dotyczące kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1)	adaptacja nieograniczona istniejącej zabudowy usług, zgodnie z ustaleniami niniejszego paragrafu i rys. planu;

2)	utrzymanie istniejących terenów urządzeń sportowych;

3)	ustala się adaptację istniejącej, stacji transformatorowo-rozdzielczej wbudowanej w bryłę budynku o funkcji podstawowej;

4)	nieprzekraczalna linia zabudowy określona, jak na rysunku planu;

5)	maksymalna wysokość zabudowy – utrzymuje się istniejącą wysokość zabudowy, bez jej przekraczania;

6)	forma zabudowy – dowolna, obowiązek szczególnego opracowania architektonicznego elewacji od strony ciągów komunikacyjnych;

7)	kształt dachu – dwu- lub wielospadowy, w układzie kalenicowym równoległym do ulicy, kąt nachylenia – od 20° - 40o ;

8)	obowiązuje zastosowanie ujednoliconych elementów wykończeniowych: kolorystyki elewacji i pokrycia dachu dla wszystkich budynków znajdujących się na tej samej posesji;

9)	ustala się wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu – do 50%;

10)	ustala się minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej – 30%;

11)	zakazuje się realizacji tymczasowych obiektów budowlanych, w tym handlowo-usługowych.

3. Na terenie, o którym mowa w ust.1. obowiązują następujące ustalenia, dotyczące zasad podziału nieruchomości:

1) adaptuje się istniejący podział nieruchomości.

2) podział wtórny możliwy:

a) pod warunkiem zachowania dostępu do ulicy 1KDL i 2 KDD;

b) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego ulicy 1KDL i 2 KDD – 90o;

c) maksymalna szerokość frontu działki – 150 m.

4. Na terenie, o którym mowa w ust.1. obowiązują następujące ustalenia, dotyczące zasad ochrony środowiska i przyrody:

1) należy przestrzegać nieprzekraczania dopuszczalnego poziomu hałasu, jak dla terenu zabudowy związanej ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży;

2) maksymalne zachowanie istniejącej zieleni.

5. Na terenie, o którym mowa w ust.1. obowiązują następujące zasady, dotyczące komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) obsługa komunikacyjna – z ulic oznaczonych symbolami: 1 KDL i 2KDD;

2) miejsca parkingowe – na terenie własnej działki;

3) zaopatrzenie w wodę - z istniejącego wodociągu Ø 200 w ulicy 1 KDL, Ø 150 w  ulicy 2 KDD;

4) odprowadzenie ścieków - do kanalizacji  sanitarnej Ø 300 w ulicy 2 KDD i kanalizacji sanitarnej  w ulicy 1 KDL;

5) odprowadzenie wód opadowych deszczowych do kanalizacji deszczowej w ulicy 2 KDD i kanalizacji deszczowej w ulicy 1 KDL;

6) zaopatrzenie w energię elektryczną - z miejskiej sieci elektroenergetycznej dystrybucji energii z istniejących oraz projektowanych stacji transformatorowo – rozdzielczych 15/0,4/0,23kV;

7) zaopatrzenie w gaz – z istniejącego gazociągu w ulicy 2KDD i ulicy 1KDL;

8) zaopatrzenie w ciepło - z istniejącego ciepłociągu w oznaczonym terenie;

9) obowiązuje selektywne gromadzenie odpadów komunalnych w pojemnikach służących do gromadzenia odpadów;

10) obowiązuje systematyczne opróżnianie pojemników w ramach obowiązującego systemu utrzymania porządku i czystości w mieście.

§ 46.1. Dla terenu oznaczonego symbolem B 11 KPO plan ustala następujące przeznaczenie:

1)	przeznaczenie podstawowe - tereny przestrzeni publicznej otwartej - rodzaj placu.

2. Na terenie, o którym mowa w ust.1. obowiązują następujące ustalenia, dotyczące zasad zagospodarowania terenu:

1)	ustala się wytworzenie wnętrza urbanistycznego, powiązanego funkcjonalnie (wejścia, ciągi piesze, zamknięcia, otwarcia widokowe) z przyległymi terenami usług oświaty, terenami mieszkaniowymi oraz ciągami komunikacyjnymi, zgodnie z rys. planu;

2)	obowiązuje całościowe zagospodarowanie przedmiotowego terenu, podkreślonego posadzką urbanistyczną z małą architekturą (ławki, murki oporowe, oświetlenie) i zielenią urządzoną;

3)	dopuszcza się ruch kołowy;

4)	obowiązuje zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych (z wyjątkiem małej architektury) i nośników reklamowych;

5)	zakaz stosowania ogrodzeń;

6)	zakaz realizacji obiektów kubaturowych;

7)	ustala się zakaz tymczasowego zagospodarowania terenu;

3. Na terenie, o którym mowa w ust.1. obowiązują następujące ustalenia, dotyczące zasad podziału nieruchomości:- obowiązują ustalenia zawarte w § 8 ust.2.

4. Na terenie, o którym mowa w ust.1. obowiązują następujące ustalenia, dotyczące zasad ochrony środowiska i przyrody:

1)	przeznaczenie terenu nie kwalifikuje się do poszczególnych rodzajów terenów, o których mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska;

2)	obowiązek wkomponowania zieleni w przyszłe zagospodarowanie terenu;

3)	obowiązek odpowiedniego utwardzenia parkingów w sposób zabezpieczający środowisko gruntowo-wodne przed przenikaniem zanieczyszczeń.

5. Na terenie, o którym mowa w ust.1. obowiązują następujące zasady, dotyczące rozbudowy systemu komunikacji i infrastruktury technicznej:

1)	obsługa komunikacyjna – z ul. 1 KDL;

2)	parkingi –. w postaci zorganizowanych parkingów ogólnodostępnych;

3)	dopuszcza się prowadzenie jedynie podziemnych części infrastruktury technicznej;

4)	obowiązuje selektywne gromadzenie odpadów komunalnych w pojemnikach służących do gromadzenia odpadów;

5)	obowiązuje systematyczne opróżnianie pojemników w ramach obowiązującego systemu utrzymania porządku i czystości w mieście.

§ 47.1. Dla terenu oznaczonego symbolem B 12 ZP,KX, plan ustala następujące przeznaczenie:

1)	podstawowe – tereny zieleni urządzonej i ciągów pieszych, stanowiące przestrzeń ogólnodostępną.

2. Na terenie, o którym mowa w ust.1. obowiązują następujące ustalenia, dotyczące zagospodarowania terenu:

1)	ustala się wykorzystanie terenu pod realizację ciągów pieszych, z zielenią towarzyszącą i elementami małej architektury;

2)	ustala się zakaz stosowania ogrodzeń;

3)	ustala się zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych;

4)	ustala się zakaz tymczasowego zagospodarowania terenu;

5)	ustala się zakaz umieszczania wolnostojących i wielkoformatowych nośników reklamowych.

3.  Na terenie, o którym mowa w ust.1. obowiązują następujące ustalenia, dotyczące podziału nieruchomości:

1)  obowiązują ustalenia zawarte w § 8 ust.2.

4. Na terenie, o którym mowa w ust.1. obowiązują następujące ustalenia, dotyczące zasad ochrony środowiska i przyrody:

1)	przeznaczenie terenu nie kwalifikuje się do poszczególnych rodzajów terenów, o których mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska;

2)	minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 40%.

5. Na terenie, o którym mowa w ust.1. obowiązują następujące zasady, dotyczące komunikacji i infrastruktury technicznej:

1)	ustala się obsługę komunikacyjną – z ulicy oznaczonej symbolem 2 KDD;

2)	dopuszcza się prowadzenie jedynie podziemnych sieci infrastruktury technicznej;

3) obowiązuje selektywne gromadzenie odpadów komunalnych w pojemnikach służących do gromadzenia odpadów;

4) obowiązuje systematyczne opróżnianie pojemników w ramach obowiązującego systemu utrzymania porządku i czystości w mieście.

§ 48.1. Dla terenu oznaczonego symbolem B 13 MW(u), plan ustala następujące przeznaczenie:

1)	podstawowe – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;

2)	dopuszczalne – tereny usług nieuciążliwych;

3)	uzupełniające – zieleń urządzona, parkingi ogólnodostępne.

2. Na terenie, o którym mowa w ust.1. obowiązują następujące ustalenia, dotyczące kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1)	ustala się adaptację ograniczoną istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, z możliwością przebudowy, zgodnie z ustaleniami niniejszego paragrafu i rys. planu;

2)	dopuszcza się wprowadzenie usług w parterach budynków mieszkalnych wielorodzinnych;

3)	nieprzekraczalna linia zabudowy określona jak na rysunku planu;

4)	maksymalna wysokość zabudowy – do 5 kondygnacji naziemnych, maksymalnie do 13m do okapu dachu, do kalenicy – do 15m;

5)	forma zabudowy - zwarta

6)	kształt dachu – dwu- lub wielospadowy, w układzie kalenicowym równoległym do ulicy, kąt nachylenia – do 60o;

7)	wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dla całego terenu – do 40%;

8)	minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej – 30%;

9)	dopuszcza się realizację parkingów podziemnych;

10)	obowiązuje zastosowanie ujednoliconych elementów wykończeniowych: kolorystyki elewacji i pokrycia dachu;

11)	ustala się zakaz tymczasowego zagospodarowania terenu.

3. Na terenie, o którym mowa w ust.1. obowiązują następujące ustalenia, dotyczące zasad kształtowania przestrzeni publicznych;

1)	ustala się zachowanie terenu wokół budynków mieszkalnych jako terenu publicznie dostępnego;

2)	ustala się uporządkowanie terenu osiedla zabudowy wielorodzinnej, celem stworzenia miejsc wypoczynku w zieleni, placu zabaw, lokalizacji elementów małej architektury oraz dodatkowych miejsc parkingowych w zieleni;

3)	zakaz realizacji tymczasowych obiektów budowlanych, w tym usługowo-handlowych;

4)	zakaz umieszczania wolnostojących i wielkogabarytowych nośników reklamowych;

5)	dopuszcza się realizację boisk sportowych o trawiastych lub utwardzonych nawierzchniach;

6)	dopuszcza się prowadzenie jedynie podziemnych sieci infrastruktury technicznej.

4. Na terenie, o którym mowa w ust.1. obowiązują następujące ustalenia, dotyczące zasad podziału nieruchomości:

1)  adaptacja istniejących podziałów nieruchomości;

2)  podział wtórny możliwy pod warunkiem:

a)	zachowania dostępu do ulic oznaczonych symbolami: 1 KDL, 2 KDD i 3 KDD;

b)	zachowania kąta położenia granic działek w stosunku do pasów drogowych w/w ulic – 90o,

c)	zachowania maksymalnej szerokości frontów działek po podziale 100 m.

5. Na terenie, o którym mowa w ust.1. obowiązują następujące ustalenia, dotyczące zasad ochrony środowiska i przyrody:

1)	należy przestrzegać nieprzekraczania dopuszczalnego poziomu hałasu, jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej-usługowej;

2)	maksymalne zachowanie istniejącej zieleni wewnątrzosiedlowej.

3)	zakazuje się:

a)	tworzenia i utrzymywania otwartych kanałów ściekowych,

b)	emisji zanieczyszczeń o charakterze odorowym,

c)	ogrzewania budynków paliwem stałym.

6. Na terenie, o którym mowa w ust.1. obowiązują następujące zasady, dotyczące komunikacji i infrastruktury technicznej:

1)	obsługa komunikacyjna – z ulic oznaczonych symbolami: 1 KDL, 2 KDD i 3 KDD;

2)	parkingi – zlokalizowane w ramach zorganizowanych parkingów;

3)	zaopatrzenie w wodę - z istniejącego wodociągu Ø 150 w ulicy 1KDL, 3KDD i 2KDD;

4)	odprowadzenie ścieków - do istniejącej kanalizacji sanitarnej Ø 200w ulicy 3KDD, 2KDD i  1KDL;

5)	odprowadzenie wód opadowych - do istniejącej kanalizacji deszczowej Ø 300 w ulicy 2KDD i Ø 400 w ulicy 3 KDD oraz do istniejącej kanalizacji deszczowej w ulicy1 KDL;

6)	zaopatrzenie w energię elektryczną - z miejskiej sieci elektroenergetycznej dystrybucji energii z istniejących oraz projektowanych stacji transformatorowo – rozdzielczych 15/0,4/0,23kV;

7)	zaopatrzenie w gaz - z istniejącego gazociągu w ulicy 1 KDL , 3 KDD i 2 KDD;

8)	zaopatrzenie w ciepło - z istniejącego ciepłociągu ;

9)	obowiązuje selektywne gromadzenie odpadów komunalnych w pojemnikach służących do gromadzenia odpadów;

10)	obowiązuje systematyczne opróżnianie pojemników w ramach obowiązującego systemu utrzymania porządku i czystości w mieście.

§ 49.1. Dla terenu oznaczonego symbolem B 14 MW(u), plan ustala następujące przeznaczenie:

1)	podstawowe – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;

2)	dopuszczalne – tereny usług nieuciążliwych;

3)	uzupełniające – zieleń urządzona, parkingi ogólnodostępne.

2. Na terenie, o którym mowa w ust.1. obowiązują następujące ustalenia, dotyczące kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1)	ustala się adaptację ograniczoną istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, zgodnie z ustaleniami niniejszego paragrafu i rys. planu;

2)	dopuszcza się wprowadzenie usług w parterach budynków mieszkalnych wielorodzinnych;

3)	dopuszcza się realizację parkingów podziemnych;

4)	zaleca się przeznaczenie parterów budynków mieszkalnych na cele usługowo-handlowe od strony ul. 3 KDD;

5)	nieprzekraczalna linia zabudowy określona jak na rysunku planu;

6)	maksymalna wysokość zabudowy – do 7 kondygnacji naziemnych, maksymalnie do 12m do okapu dachu, do 16,0m do kalenicy;

7)	forma zabudowy - zwarta

8)	kształt dachu – dwu- lub wielospadowy, w układzie kalenicowym równoległym do ulicy, kąt nachylenia dachu – do 60o;

9)	wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni całego terenu – do 40%;

10)	minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej – 30%;

11)	obowiązuje zastosowanie ujednoliconych elementów wykończeniowych: kolorystyki elewacji i pokrycia dachu;

12)	ustala się zakaz tymczasowego zagospodarowania terenu.

3. Na terenie, o którym mowa w ust.1. obowiązują następujące ustalenia, dotyczące zasad kształtowania przestrzeni publicznych;

1)	ustala się zachowanie terenu wokół budynków mieszkalnych jako terenu publicznie dostępnego;

2)	ustala się uporządkowanie terenu osiedla zabudowy wielorodzinnej, celem stworzenia miejsc wypoczynku w zieleni, placu zabaw, lokalizacji elementów małej architektury oraz dodatkowych miejsc parkingowych w zieleni;

3)	zakaz realizacji tymczasowych obiektów budowlanych, w tym usługowo-handlowych;

4)	zakaz umieszczania wolnostojących i wielkogabarytowych nośników reklamowych;

5)	dopuszcza się realizację boisk sportowych o trawiastych lub utwardzonych nawierzchniach;

6)	dopuszcza się prowadzenie jedynie podziemnych sieci infrastruktury technicznej.

4. Na terenie, o którym mowa w ust.1. obowiązują następujące ustalenia, dotyczące zasad podziału nieruchomości:

1)   adaptacja istniejących podziałów nieruchomości;

2)   podział wtórny możliwy pod warunkiem:

a)	zachowania dostępu do ulic oznaczonych symbolami: 2 KDD, 3KDD i 6 KDD;

b)	zachowania kąta położenia granic działek w stosunku do pasów drogowych ww ulic – 90o,

c)	zachowania maksymalnej szerokości frontów działek po podziale 80,0 m.

5. Na terenie, o którym mowa w ust.1. obowiązują następujące ustalenia, dotyczące zasad ochrony środowiska i przyrody:

1)	należy przestrzegać nieprzekraczania dopuszczalnego poziomu hałasu, jak dla terenów zabudowy mieszkaniowo - usługowej;

2)	maksymalne zachowanie istniejącej zieleni wewnątrzosiedlowej.

3)	zakazuje się:

d)	tworzenia i utrzymywania otwartych kanałów ściekowych,

e)	emisji zanieczyszczeń o charakterze odorowym,

f)	ogrzewania budynków paliwem stałym.

6. Na terenie, o którym mowa w ust.1. obowiązują następujące zasady, dotyczące komunikacji i infrastruktury technicznej:

1)	obsługa komunikacyjna – z ulic oznaczonych symbolami: 2KDD, 3KDD i 6KDD;

2)	parkingi – zlokalizowane w ramach zorganizowanych parkingów;

3)	zaopatrzenie w wodę – z istniejącego wodociągu Ø 150 w ulicy 2KDD ,wodociągu w ulicy 3KDD;

4)	odprowadzenie ścieków – do istniejącej kanalizacji sanitarnej Ø 300 w ulicy 2 KDD, Ø200 w ulicy 6 KDD i Ø 200 w ulicy 3 KDD ;

5)	odprowadzenie wód opadowych – do istniejącej kanalizacji deszczowej Ø 300 i Ø 500 w ulicy 2 KDD , Ø 300 w ulicy 6 KDD i ulicy 3 KDD

6)	zaopatrzenie w energię elektryczną – z miejskiej sieci elektroenergetycznej dystrybucji energii z istniejących oraz projektowanych stacji transformatorowo – rozdzielczych 15/0,4/0,23kV;

7)	zaopatrzenie w gaz – z istniejącego gazociągu niskiego ciśnienia Ø 80;

8)	zaopatrzenie w ciepło – z istniejącego ciepłociągu ;

9)	obowiązuje selektywne gromadzenie odpadów komunalnych w pojemnikach służących do gromadzenia odpadów;

10)	obowiązuje systematyczne opróżnianie pojemników w ramach obowiązującego systemu utrzymania porządku i czystości w mieście.

§ 50.1. Dla terenu oznaczonego symbolem B 15 MW(u), plan ustala następujące przeznaczenie:

1) podstawowe - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;

2) dopuszczalne – tereny usług nieuciążliwych;

2. Na terenie, o którym mowa w ust.1. obowiązują następujące ustalenia, dotyczące kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1)	ustala się adaptację ograniczoną istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej zgodnie z ustaleniami niniejszego paragrafu i rys. planu;

2)	realizacja nowej zabudowy wielorodzinnej zgodnie z ustaleniami niniejszego paragrafu i rys. planu;

3)	dopuszcza się realizację parkingów podziemnych;

4)	zaleca się przeznaczenie parterów budynków mieszkalnych na cele usługowo-handlowe od strony ul. 3 KDD i terenu oznaczonego symbolem B17 KPO ustala się zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów usługowo- handlowych;

5)	nieprzekraczalna linia zabudowy określona jak na rysunku planu;

6)	maksymalna wysokość zabudowy – do 5 kondygnacji naziemnych, maksymalnie do 12m do okapu dachu, do 16m – do kalenicy;

7)	forma zabudowy – zwarta;

8)	kształt dachu – dwu- lub wielospadowy, w układzie kalenicowym równoległym do ulicy, kąt nachylenia dachu do 60o;

9)	wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni całego terenu – do 40%;

10)	minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej – 30%;

11)	obowiązuje zastosowanie ujednoliconych elementów wykończeniowych: kolorystyki elewacji i pokrycia dachu;

12)	ustala się zakaz tymczasowego zagospodarowania terenu.

3. Na terenie, o którym mowa w ust.1. obowiązują następujące ustalenia, dotyczące zasad kształtowania przestrzeni publicznych;

1)	ustala się zachowanie terenu wokół budynków mieszkalnych jako terenu publicznie dostępnego;

2)	ustala się uporządkowanie terenu osiedla zabudowy wielorodzinnej, celem stworzenia miejsc wypoczynku w zieleni, placu zabaw, lokalizacji elementów małej architektury oraz dodatkowych miejsc parkingowych w zieleni;

3)	zakaz realizacji tymczasowych obiektów budowlanych, w tym usługowo-handlowych;

4)	zakaz umieszczania wolnostojących i wielkogabarytowych nośników reklamowych;

5)	dopuszcza się realizację boisk sportowych o trawiastych lub utwardzonych nawierzchniach;

6)	dopuszcza się prowadzenie jedynie podziemnych sieci infrastruktury technicznej.

4. Na terenie, o którym mowa w ust.1. obowiązują następujące ustalenia, dotyczące zasad podziału nieruchomości:

1) adaptacja istniejących podział nieruchomości;

2) podział wtórny możliwy pod warunkiem:

a)	zachowania dostępu do ulic oznaczonych symbolami: 2KDD, 3 KDD, 6KDD i terenu B17 KPO;

b)	zachowania kąta położenia granic działek w stosunku do pasów drogowych ww ulic – 90o,

c)	zachowania maksymalnej szerokości frontów działek po podziale 80,0 m.

5. Na terenie, o którym mowa w ust.1. obowiązują następujące ustalenia, dotyczące zasad ochrony środowiska i przyrody:

1)	należy przestrzegać nieprzekraczania dopuszczalnego poziomu hałasu, jak dla terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej;

2)	maksymalne zachowanie istniejącej zieleni wewnątrzosiedlowej.

3)	zakazuje się:

a) tworzenia i utrzymywania otwartych kanałów ściekowych,

b) emisji zanieczyszczeń o charakterze odorowym,

c) ogrzewania budynków paliwem stałym.

6. Na terenie, o którym mowa w ust.1. obowiązują następujące zasady, dotyczące komunikacji i infrastruktury technicznej:

1)	obsługa komunikacyjna – z ulic oznaczonych symbolami 2KDD, 3 KDD, 6KDD i terenu B17 KPO;

2)	parkingi – zlokalizowane w ramach zorganizowanych parkingów;

3)	zaopatrzenie w wodę – z istniejącego wodociągu Ø 150 w ulicy 2KDD  i istniejącego w ulicy 6KDD;

4)	odprowadzenie ścieków – do istniejącej kanalizacji sanitarnej Ø 300 w ulicy 2KDD i Ø 200 w ulicy 6KDD;

5)	odprowadzenie wód opadowych – do istniejącej kanalizacji deszczowej Ø 300 w ulicy 6 KDD i ulicy 2 KDD i Ø 500 w ulicy 2 KDD;

6)	zaopatrzenie w energię elektryczną – z miejskiej sieci elektroenergetycznej dystrybucji energii z istniejących oraz projektowanych stacji transformatorowo – rozdzielczych 15/0,4/0,23kV;

7)	zaopatrzenie w gaz – z istniejącego gazociągu niskiego ciśnienia Ø 80;

8)	zaopatrzenie w ciepło – z istniejącego ciepłociągu ;

9)	obowiązuje selektywne gromadzenie odpadów komunalnych w pojemnikach służących do gromadzenia odpadów;

10)	obowiązuje systematyczne opróżnianie pojemników w ramach obowiązującego systemu utrzymania porządku i czystości w mieście.

§ 51.1. Dla terenu oznaczonego symbolem B 16 E plan ustala następujące przeznaczenie:

1) podstawowe – tereny urządzeń elektrotechnicznych - stacja transformatorowo-rozdzielcza.

2. Na terenie, o którym mowa w ust.1. obowiązują następujące ustalenia, dotyczące kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) ustala się wykorzystanie terenu pod budowę urządzeń elektroenergetycznych - stacji transformatorowo-rozdzielczej 15/0,4/0,23 kV;

2) zakaz umieszczania nośników reklamowych.

3. Na terenie, o którym mowa w ust.1. obowiązują następujące ustalenia, dotyczące zasad ochrony środowiska i przyrody:

1) zakaz nasadzeń zieleni wysokiej i średniowysokiej;

2) przeznaczenie terenu nie kwalifikuje się do poszczególnych rodzajów terenów, o których mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska.

4. Na terenie, o którym mowa w ust.1. obowiązują następujące zasady, dotyczące systemu komunikacji:

1) obsługa komunikacyjna z ulicy oznaczonej symbolem 6 KDD.

§ 52.1. Dla terenu oznaczonego symbolem B 17 KPO plan ustala następujące przeznaczenie:

1)	przeznaczenie podstawowe - tereny przestrzeni publicznej otwartej - rodzaj placu.

2. Na terenie, o którym mowa w ust.1. obowiązują następujące ustalenia, dotyczące zasad zagospodarowania terenu:

1)  ustala się wytworzenie wnętrza urbanistycznego, powiązanego funkcjonalnie (wejścia, ciągi piesze, zamknięcia, otwarcia widokowe) z przyległymi terenami usług, terenami mieszkaniowymi oraz ciągami komunikacyjnymi, zgodnie z rys. planu;

2) obowiązuje całościowe zagospodarowanie przedmiotowego terenu, podkreślonego posadzką urbanistyczną z małą architekturą (ławki, murki oporowe, oświetlenie) i zielenią urządzoną;

3) dopuszcza się ruch kołowy;

4) obowiązuje zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych (z wyjątkiem małej architektury) i nośników reklamowych;

a)	ustala się maksymalną powierzchnię terenów przeznaczanych na parkingi – do 30%;

b)	zakaz realizacji tymczasowych obiektów usługowo-handlowych;

c)	zakaz stosowania ogrodzeń;

d)	ustala się zakaz tymczasowego zagospodarowania terenu.

3. Na terenie, o którym mowa w ust.1. obowiązują następujące ustalenia, dotyczące zasad podziału nieruchomości:- obowiązują ustalenia zawarte w § 8 ust.2.

4. Na terenie, o którym mowa w ust.1. obowiązują następujące ustalenia, dotyczące zasad ochrony środowiska i przyrody:

1)  przeznaczenie terenu nie kwalifikuje się do poszczególnych rodzajów terenów, o których mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska;

2)  obowiązek odpowiedniego utwardzenia parkingów w sposób zabezpieczający środowisko gruntowo-wodne przed przenikaniem zanieczyszczeń.

5. Na terenie, o którym mowa w ust.1. obowiązują następujące zasady, dotyczące rozbudowy systemu komunikacji i infrastruktury technicznej:

1)	obsługa komunikacyjna – z ulic oznaczonych symbolami 2 KDD i 3 KDD;

2)	parkingi –w postaci zorganizowanych parkingów ogólnodostępnych;

3)	dopuszcza się prowadzenie jedynie podziemnych części infrastruktury technicznej;

4)	obowiązuje selektywne gromadzenie odpadów komunalnych w pojemnikach służących do gromadzenia odpadów;

5)	obowiązuje systematyczne opróżnianie pojemników w ramach obowiązującego systemu utrzymania porządku i czystości w mieście.

§ 53.1. Dla terenu oznaczonego symbolem B 18 MW(u), plan ustala następujące przeznaczenie:

1)	podstawowe – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;

2)	dopuszczalne – tereny usług nieuciążliwych;

3)	uzupełniające – zieleń urządzona, parkingi ogólnodostępne, urządzenia obsługi ciepłowniczej.

2. Na terenie, o którym mowa w ust.1. obowiązują następujące ustalenia, dotyczące kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1)	ustala się adaptację ograniczoną istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej zgodnie z ustaleniami niniejszego paragrafu i rys. planu;

2)	realizacja nowej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej zgodnie z ustaleniami niniejszego paragrafu i rys. planu;

3)	ustala się adaptację istniejącej zabudowy z zakresu obsługi infrastruktury technicznej – urządzenia obsługi ciepłowniczej, z możliwością przebudowy, zgodnie z ustaleniami niniejszego paragrafu i rys. planu, pod warunkiem obsługi komunikacyjnej z ulicy 4 KDD;

4)	dopuszcza się wprowadzenie usług w parterach budynków mieszkalnych wielorodzinnych, ze szczególnym uwzględnieniem ich od strony ulic oznaczonych symbolem 2 KDD, 3 KDD i terenu oznaczonego symbolem B17 KPO;

5)	dopuszcza się realizację parkingów podziemnych;

nieprzekraczalna linia zabudowy określona jak na rysunku planu;

6)	maksymalna wysokość zabudowy:

a) dla zabudowy mieszkaniowej – do 7 kondygnacji naziemnych, maksymalnie do 18,0m do okapu dachu, do 20,0m do kalenicy,

b) dla zabudowy z zakresu obsługi infrastruktury technicznej – utrzymuje się istniejącą wysokość zabudowy, bez jej przekraczania;

7)	forma zabudowy – zwarta, wolnostojąca;

8)	kształt dachu – dwu- lub wielospadowy, w układzie kalenicowym równoległym do ulicy; kąt nachylenia –60o;

9)	wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni całego terenu – do 40%;

10)	minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej – 30%;

11)	obowiązuje zastosowanie ujednoliconych elementów wykończeniowych: kolorystyki elewacji i pokrycia dachu;

12)	ustala się zakaz tymczasowego zagospodarowania terenu.

3. na terenie, o którym mowa w ust.1. obowiązują następujące ustalenia, dotyczące zasad kształtowania przestrzeni publicznych;

1) ustala się zachowanie terenu wokół budynków mieszkalnych jako terenu publicznie dostępnego;

2) ustala się uporządkowanie terenu osiedla zabudowy wielorodzinnej, celem stworzenia miejsc wypoczynku w zieleni, placu zabaw, lokalizacji elementów małej architektury oraz dodatkowych miejsc parkingowych w zieleni;

3) dopuszcza się realizację boisk sportowych o trawiastych lub utwardzonych nawierzchniach;

4)  zakaz realizacji tymczasowych obiektów budowlanych, w tym usługowo-handlowych;

6)	zakaz umieszczania wolnostojących i wielkogabarytowych nośników reklamowych;

6)  dopuszcza się prowadzenie jedynie podziemnych sieci infrastruktury technicznej.

4. Na terenie, o którym mowa w ust.1. obowiązują następujące ustalenia, dotyczące zasad podziału nieruchomości:

1)  adaptacja istniejących podziałów nieruchomości;

2)  podział wtórny możliwy pod warunkiem:

a) zachowania dostępu do ulic oznaczonych symbolami: 2KDD, 3 KDD i terenu B17 KPO,

b) zachowania kąta położenia granic działek w stosunku do pasów drogowych ww ulic – 90o,

c) zachowania maksymalnej szerokości frontów działek po podziale – 80,0 m.

5. Na terenie, o którym mowa w ust.1. obowiązują następujące ustalenia, dotyczące zasad ochrony środowiska i przyrody:

1) należy przestrzegać nieprzekraczania dopuszczalnego poziomu hałasu, jak dla terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej;

2) maksymalne zachowanie istniejącej zieleni wewnątrzosiedlowej.

3) zakazuje się:

a)	tworzenia i utrzymywania otwartych kanałów ściekowych,

b)	emisji zanieczyszczeń o charakterze odorowym,

ogrzewania budynków paliwem stałym.

6. Na terenie, o którym mowa w ust.1. obowiązują następujące zasady, dotyczące komunikacji i infrastruktury technicznej:

1)	obsługa komunikacyjna – z ulic oznaczonych symbolami 2KDD, 3 KDD, 4 KDD i z terenu 17 KPO;

2)	parkingi – zlokalizowane w ramach zorganizowanych parkingów;

3)	zaopatrzenie w wodę – z istniejącego wodociągu Ø 200 w ulicy 4KDD i ulicy 2KDD;

4)	odprowadzenie ścieków – do istniejącej kanalizacji sanitarnej Ø 200 w ulicy 2KDD, 4KDD;

2)	odprowadzenie wód opadowych – do istniejącej kanalizacji deszczowej Ø 300, Ø 400 w ulicy 2KDD, 4 KDD;

3)	zaopatrzenie w energię elektryczną – z miejskiej sieci elektroenergetycznej dystrybucji energii z istniejących oraz projektowanych stacji transformatorowo – rozdzielczych 15/0,4/0,23kV;

4)	zaopatrzenie w gaz – z istniejącego gazociągu niskiego ciśnienia Ø 80;

5)	zaopatrzenie w ciepło – z istniejącego ciepłociągu ;

6)	obowiązuje selektywne gromadzenie odpadów komunalnych w pojemnikach służących do gromadzenia odpadów;

7)	obowiązuje systematyczne opróżnianie pojemników w ramach obowiązującego systemu utrzymania porządku i czystości w mieście.

§ 54.1. Dla terenu oznaczonego symbolem B 19U, plan ustala następujące przeznaczenie:

1)	podstawowe – teren usług nieuciążliwych, obejmujący usługi: kultury, oświaty, zdrowia, opieki społecznej, administracji publicznej i handlu;

2)	uzupełniające – zieleń urządzona, parkingi.

2. Na terenie, o którym mowa w ust.1. obowiązują następujące ustalenia, dotyczące kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) adaptacja nieograniczona istniejącej zabudowy usługowej, zgodnie z ustaleniami niniejszego paragrafu i rys. planu;

2) wyklucza się lokalizowanie obiektów handlowych o powierzchni użytkowej powyżej 1000m2.

3) nieprzekraczalna linia zabudowy określona, jak na rysunku planu;

4) maksymalna wysokość zabudowy: 1 kondygnacja naziemna, z dopuszczeniem poddasza, do 4 m do okapu dachu, 8,0 m do kalenicy,

5) forma zabudowy – dowolna, obowiązek szczególnego opracowania elewacji od ciągów komunikacyjnych;

6) ustala się kształt dachu wielospadowy, w układzie kalenicowym równoległym do ulicy, kąt nachylenia 20o-40o;

7) ustala się wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni całego terenu – do 60%;

8) ustala się minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej – 20%;

9) zakazuje się realizacji tymczasowych obiektów budowlanych, w tym usługowo-handlowych;

10) ustala się zakaz tymczasowego zagospodarowania terenu.

3. Na terenie, o którym mowa w ust.1. obowiązują następujące ustalenia, dotyczące zasad podziału nieruchomości:

1)	adaptuje się istniejący podział nieruchomości;

2)	podział wtórny możliwy pod warunkiem:

a)	zachowania dostępu do ulic oznaczonych symbolami: 3 KDD, 4 KDD i 5 KDD;

b)	zachowania kąta położenia granic działek w stosunku do pasów drogowych ww ulic – 90o,

c)	zachowania maksymalnej szerokości frontów działek po podziale 40,0 m.

4) Na terenie, o którym mowa w ust.1. obowiązują następujące ustalenia, dotyczące zasad ochrony środowiska i przyrody:

1) przeznaczenie terenu nie kwalifikuje się do poszczególnych rodzajów terenów, o których mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska;

2) projektowane obiekty usługowe nie mogą stanowić przedsięwzięć zaliczanych do mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których istnieje obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz dla których obowiązek taki może być ustalony;

3) oddziaływanie obiektów usługowych na środowisko przyrodnicze winno zamykać się w granicach terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny;

4) ustala się zakaz lokalizacji usług związanych ze zbieraniem (magazynowanie, gromadzenie), transportem, odzyskiem, unieszkodliwianiem odpadów;

5) zakazuje się:

a)	tworzenia i utrzymywania otwartych kanałów ściekowych,

b)	emisji zanieczyszczeń o charakterze odorowym,

c)	ogrzewania budynków paliwem stałym.

5. Na terenie, o którym mowa w ust.1. obowiązują następujące zasady, dotyczące komunikacji i infrastruktury technicznej:

1)	obsługa komunikacyjna – z ulic oznaczonych symbolami: 3 KDD, 4 KDD i 5 KDD;

2)	miejsca parkingowe – na terenie własnej działki;

3)	zaopatrzenie w wodę – z istniejącego  wodociągu ø 100 w ulicy 4 KDD;

4)	odprowadzenie ścieków – do kolektora sanitarnego ø 200 w ulicy 4 KDD, 5 KDD i 3 KDD;

5)	odprowadzenie wód opadowych deszczowych do istniejącej kanalizacji deszczowej w ulicy 4 KDD i 3 KDD;

6)	zaopatrzenie w energię elektryczną – z miejskiej sieci elektroenergetycznej dystrybucji energii z istniejących oraz projektowanych stacji transformatorowo – rozdzielczych 15/0,4/0,23kV;

7)	zaopatrzenie w gaz – z istniejącego gazociągu;

8)	zaopatrzenie w ciepło – z istniejącego ciepłociągu;

9)	obowiązuje selektywne gromadzenie odpadów komunalnych w pojemnikach służących do gromadzenia odpadów;

10)	obowiązuje systematyczne opróżnianie pojemników w ramach obowiązującego systemu utrzymania porządku i czystości w mieście.

§ 55.1. Dla terenu oznaczonego symbolem B 20 MW(u), plan ustala następujące przeznaczenie:

1)	podstawowe – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;

2)	dopuszczalne – tereny usług nieuciążliwych;

3)	uzupełniające – zieleń urządzona, parkingi ogólnodostępne.

2. Na terenie, o którym mowa w ust.1. obowiązują następujące ustalenia, dotyczące kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) ustala się adaptację ograniczoną istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami w parterach budynków, , zgodnie z ustaleniami niniejszego paragrafu i rys. planu;

2) dopuszcza się wprowadzenie usług w parterach budynków mieszkalnych wielorodzinnych, ze szczególnym ich uwzględnieniem od strony ul. 3 KDD;

3) dopuszcza się realizację parkingów podziemnych;

4) nieprzekraczalna linia zabudowy określona jak na rysunku planu;

5) maksymalna wysokość zabudowy – do 7 kondygnacji naziemnych, maksymalnie do 16,0m do okapu dachu, do 18,0m do kalenicy;

6) forma zabudowy – zwarta;

7) kształt dachu – dwu- lub wielospadowy, w układzie kalenicowym równoległym do ulicy, kąt nachylenia do 60o;

8) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni całego terenu – do 40%;

9) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej – 30%;

10) obowiązuje zastosowanie ujednoliconych elementów wykończeniowych: kolorystyki elewacji i pokrycia dachu;

11) ustala się zakaz tymczasowego zagospodarowania terenu.

3.	Na terenie, o którym mowa w ust.1. obowiązują następujące ustalenia, dotyczące zasad kształtowania przestrzeni publicznych;

1)	ustala się zachowanie terenu wokół budynków mieszkalnych jako terenu publicznie dostępnego;

2)	ustala się uporządkowanie terenu osiedla zabudowy wielorodzinnej, celem stworzenia miejsc wypoczynku w zieleni, placu zabaw, lokalizacji elementów małej architektury oraz dodatkowych miejsc parkingowych w zieleni;

3)	dopuszcza się realizację boisk sportowych o trawiastych lub utwardzonych nawierzchniach;

4)	zakaz realizacji tymczasowych obiektów budowlanych, w tym usługowo-handlowych;

5)	zakaz umieszczania wolnostojących i wielkogabarytowych nośników reklamowych;

6)	dopuszcza się prowadzenie jedynie podziemnych sieci infrastruktury technicznej.

2.	Na terenie, o którym mowa w ust.1. obowiązują następujące ustalenia, dotyczące zasad podziału nieruchomości:

1) adaptacja istniejących podziałów nieruchomości;

2) podział wtórny możliwy pod warunkiem:

a) zachowania dostępu do ulic oznaczonych symbolami: 2KDD, 3 KDD, 5 KDD i 1 KDL;

b) zachowania kąta położenia granic działek w stosunku do pasów drogowych ww ulic – 90o,

c) zachowania maksymalnej szerokości frontów działek po podziale 80,0 m.

5. Na terenie, o którym mowa w ust.1. obowiązują następujące ustalenia, dotyczące zasad ochrony środowiska i przyrody:

1) należy przestrzegać nieprzekraczania dopuszczalnego poziomu hałasu, jak dla terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej;

2) maksymalne zachowanie istniejącej zieleni wewnątrzosiedlowej;

3) zakazuje się:

a) tworzenia i utrzymywania otwartych kanałów ściekowych,

b) emisji zanieczyszczeń o charakterze odorowym,

c) ogrzewania budynków paliwem stałym.

6. Na terenie, o którym mowa w ust.1. obowiązują następujące zasady, dotyczące komunikacji i infrastruktury technicznej:

1)	obsługa komunikacyjna – z ulic oznaczonych symbolami 2KDD, 3 KDD, 5 KDD i 1 KDL;

2)	parkingi – zlokalizowane w ramach zorganizowanych parkingów;

3)	zaopatrzenie w wodę – z istniejącego wodociągu Ø 100 w ulicy 5 KDD, Ø 200 w ulicy 3KDD, Ø 100 w ulicy 1KDL i 2KDD ;

4)	odprowadzenie ścieków – do istniejącej kanalizacji sanitarnej Ø 200 w ulicy 4 KDD, 2 KDD, 1 KDL, 3 KDD;

5)	odprowadzenie wód opadowych – do istniejącej kanalizacji deszczowej Ø 300, Ø 400 w ulicy 3KDD, 5KDD, 2KDD, 1KDL;

6)	zaopatrzenie w energię elektryczną – z miejskiej sieci elektroenergetycznej dystrybucji energii z istniejących oraz projektowanych stacji transformatorowo – rozdzielczych 15/0,4/0,23kV;

7)	zaopatrzenie w gaz – z istniejącego gazociągu niskiego ciśnienia Ø 80;

8)	zaopatrzenie w ciepło – z istniejącego ciepłociągu ;

9)	obowiązuje selektywne gromadzenie odpadów komunalnych w pojemnikach służących do gromadzenia odpadów;

10)	obowiązuje systematyczne opróżnianie pojemników w ramach obowiązującego systemu utrzymania porządku i czystości w mieście

§ 56.1. Dla terenu oznaczonego symbolem B 21 KS,ZP plan ustala następujące przeznaczenie:

1) podstawowe –- teren parkingu ogólnodostępnego i zieleni urządzonej.

2. Na terenie, o którym mowa w ust.1. obowiązują następujące ustalenia, dotyczące zasad zagospodarowania terenu:

1) ustala się ramach zagospodarowania, uporządkowanie terenu, wprowadzenie małej architektury, posadzki urbanistycznej i zieleni;

2) ustala się wielkość powierzchni parkingów w stosunku do powierzchni terenu – do 50%;

3) obowiązuje zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych;

4) zakaz stosowania ogrodzeń;

5) zakaz tymczasowego zagospodarowania terenu;

6) ustala się prowadzenie jedynie podziemnych części infrastruktury technicznej.

3. Na terenie, o którym mowa w ust.1. obowiązują następujące ustalenia, dotyczące zasad ochrony środowiska i przyrody.

1) przeznaczenie terenu nie kwalifikuje się do poszczególnych rodzajów terenów, o których mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska;

2) obowiązek zachowania istniejącej zieleni;

3) obowiązek odpowiedniego utwardzenia parkingu w sposób zabezpieczający środowisko gruntowo-wodne przed przenikaniem zanieczyszczeń do gruntu.

4. Na terenie, o którym mowa w ust.1. obowiązują następujące ustalenia, dotyczące zasad podziału nieruchomości: - obowiązują ustalenia zawarte w § 8 ust.2.

5. Na terenie, o którym mowa w ust.1. obowiązują następujące zasady, dotyczące rozbudowy systemu komunikacji i infrastruktury technicznej:

1)	dostępność drogowa – z ulicy oznaczonej symbolem 2 KDD;

2)	odprowadzenie wód opadowych – do miejskiej kanalizacji deszczowej;

3)	zaopatrzenie w energię elektryczną – z miejskiej sieci elektroenergetycznej dystrybucji energii z istniejących oraz projektowanych stacji transformatorowo – rozdzielczych 15/0,4/0,23kV;

4)	obowiązuje selektywne gromadzenie odpadów komunalnych w pojemnikach służących do gromadzenia odpadów;

5)	obowiązuje systematyczne opróżnianie pojemników w ramach obowiązującego systemu utrzymania porządku  i czystości w mieście.

§ 57.1. Dla terenu oznaczonego symbolem B 22 E plan ustala następujące przeznaczenie:

1) podstawowe – tereny urządzeń elektrotechnicznych - stacja transformatorowo-rozdzielcza.

2. Na terenie, o którym mowa w ust.1. obowiązują następujące ustalenia, dotyczące kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1)	ustala się adaptację nieograniczoną istniejącej stacji transformatorowo-rozdzielczej 15/0,4/0,23kV z możliwością przebudowy, rozbudowy;

2)	zakaz umieszczania nośników reklamowych.

3 Na terenie, o którym mowa w ust.1. obowiązują następujące ustalenia, dotyczące zasad ochrony środowiska i przyrody:

1) zakaz nasadzeń zieleni wysokiej i średniowysokiej;

2) przeznaczenie terenu nie kwalifikuje się do poszczególnych rodzajów terenów, o których mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska.

4. Na terenie, o którym mowa w ust.1. obowiązują następujące zasady, dotyczące systemu komunikacji:

1) obsługa komunikacyjna z ulicy oznaczonej symbolem 2 KDD.

Rozdział V

Ustalenia szczegółowe planu

Jednostka urbanistyczna C –teren ograniczony ulicami:

3KDG, 1KDL, 1KDG

oraz wschodnią granicą działki nr 33, obręb 22.

§ 58.1. Dla terenu oznaczonego symbolem C 1 KS (zp) plan ustala następujące przeznaczenie:

1)  podstawowe –- teren parkingu ogólnodostępnego;

2) dopuszczalne – tereny zieleni urządzonej;

3) tymczasowe – tereny usług nieuciążliwych.

2. Na terenie, o którym mowa w ust.1. obowiązują następujące ustalenia, dotyczące zasad zagospodarowania terenu:

1)  adaptacja istniejącego parkingu strzeżonego, z możliwością lokalizacji obiektów służących do bezpośredniej obsługi parkingu (stróżówka, wc);

2) adaptacja czasowa istniejących usług nieuciążliwych;

3) nieprzekraczalna linia zabudowy, określona jak na rysunku

4)  maksymalna wysokość:

a) dla zabudowy z zakresu obsługi parkingu – do 3,0m – do okapu dachu, do 5,0m – do kalenicy;

5)   forma zabudowy – wolnostojąca;

6)   kształt dachu –dwu- lub wielospadowy, w układzie kalenicowym równoległym do ulicy; kąt nachylenia –do 30o;

7)  wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni całego terenu – do 10%;

8)  minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej – 10%;

9) dopuszcza się ogrodzenia o maksymalnej wysokości do 2,2m. z zakazem stosowania ogrodzeń z pełnych płyt betonowych;

10) zakaz umieszczania wolnostojących i wielkogabarytowych nośników reklamowych.

11) ustala się zakaz tymczasowego zagospodarowania terenu;

12) ustala się zakaz realizacji obiektów kubaturowych, z wyjątkiem budynków związanych z obsługą parkingu (stróżówka, wc).

3. Na terenie, o którym mowa w ust.1. obowiązują następujące ustalenia, dotyczące zasad podziału nieruchomości:- adaptacja istniejących podziałów geodezyjnych.

4. Na terenie, o którym mowa w ust.1. obowiązują następujące ustalenia, dotyczące zasad ochrony środowiska i przyrody.

1) przeznaczenie terenu nie kwalifikuje się do poszczególnych rodzajów terenów, o których mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska;

2) obowiązek odpowiedniego utwardzenia parkingu w sposób zabezpieczający środowisko gruntowo-wodne przed przenikaniem zanieczyszczeń do gruntu.

5. Na terenie, o którym mowa w ust.1. obowiązują następujące zasady, dotyczące rozbudowy systemu komunikacji i infrastruktury technicznej:

1)	dostępność drogowa – z ulicy oznaczonej symbolem 1 KDD;

2)	odprowadzenie wód opadowych – do miejskiej kanalizacji deszczowej;

3)	zaopatrzenie w energię elektryczną – z miejskiej sieci elektroenergetycznej dystrybucji energii z istniejących oraz projektowanych stacji transformatorowo – rozdzielczych 15/0,4/0,23kV;

4)	obowiązuje selektywne gromadzenie odpadów komunalnych w pojemnikach służących do gromadzenia odpadów;

5)	obowiązuje systematyczne opróżnianie pojemników w ramach obowiązującego systemu utrzymania porządku  i czystości w mieście.

§ 59.1. Dla terenu oznaczonego symbolem C 2 ZP,US(ks), plan ustala następujące przeznaczenie:

1) podstawowe – tereny zieleni urządzonej i usług sportu, stanowiące przestrzeń ogólnodostępną;

2)  dopuszczalne – tereny parkingów ogólnodostępnych.

2. Na terenie, o którym mowa w ust.1. obowiązują następujące ustalenia, dotyczące zagospodarowania terenu:

1) ustala się w ramach zagospodarowania terenu jego urządzenie w całości, z możliwością wprowadzenia nasadzeń zieleni, placów zabaw, boisk sportowych trawiastych lub o utwardzonej nawierzchni, małej architektury, ciągów pieszych;

2) dopuszcza się realizację parkingów ogólnodostępnych;

3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej – 40%;

4) dopuszcza się ogrodzenia o maksymalnej wysokości do 2,2m. z zakazem stosowania ogrodzeń z pełnych płyt betonowych;

5) ustala się wymóg oświetlenia terenu;

6) ustala się zakaz tymczasowego zagospodarowania terenu;

7) ustala się zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych;

8) zakaz umieszczania wolnostojących i wielkogabarytowych nośników reklamowych;

9) ustala się prowadzenie jedynie podziemnych części infrastruktury technicznej.

3. Na terenie, o którym mowa w ust.1. obowiązują następujące ustalenia, dotyczące zasad podziału nieruchomości: - adaptacja istniejących podziałów geodezyjnych.

4 .Na terenie, o którym mowa w ust.1. obowiązują następujące ustalenia, dotyczące zasad ochrony środowiska i przyrody:

1)	przeznaczenie terenu nie kwalifikuje się do poszczególnych rodzajów terenów, o których mowa w art. 113 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska;

2)	maksymalne zachowanie istniejącej wartościowej zieleni;

3)	ustala się wprowadzenie zieleni o charakterze izolacyjnym od strony drogi oznaczonej symbolem 1KDG.

5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują ustalenia w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego:

1)  ustala się ochronę stanowiska archeologicznego, zgodnie z rys. planu;

2) wykonywanie prac ziemnych, związanych z zagospodarowaniem terenu wymaga nadzoru archeologicznego i uzgodnień z Konserwatorem Zabytków.

6. Na terenie, o którym mowa w ust.1. obowiązują następujące zasady, dotyczące komunikacji i infrastruktury technicznej:

1)	obsługa komunikacyjna – z ulicy oznaczonej symbolem 1 KDD;

2)	miejsca parkingowe – w ramach zorganizowanego parkingu w zieleni;

3)	odprowadzenie wód opadowych - do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej;

4)	zaopatrzenie w energię elektryczną - z miejskiej sieci elektroenergetycznej dystrybucji energii z istniejących oraz projektowanych stacji transformatorowo – rozdzielczych 15/0,4/0,23kV;

5)	obowiązuje selektywne gromadzenie odpadów komunalnych w pojemnikach służących do gromadzenia odpadów;

6)	obowiązuje systematyczne opróżnianie pojemników w ramach obowiązującego systemu utrzymania porządku  i czystości w mieście.

§ 60.1. Dla terenu oznaczonego symbolem C 3 MW(u), plan ustala następujące przeznaczenie:

1)   podstawowe – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;

2)   dopuszczalne – tereny usług nieuciążliwych;

3) uzupełniające – zieleń urządzona, parkingi ogólnodostępne, urządzenia obsługi ciepłowniczej i stacja transformatorowo-rozdzielcza.

2. Na terenie, o którym mowa w ust.1. obowiązują następujące ustalenia, dotyczące kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) ustala się adaptację ograniczoną istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej zgodnie z ustaleniami niniejszego paragrafu i rys. planu oraz istniejącej zabudowy z zakresu obsługi infrastruktury technicznej - urządzeń obsługi ciepłowniczej i elektroenergetycznej, z dostępnością komunikacyjną od ulicy 1 KDL, poprzez teren oznaczony symbolem C4 KS;

2)  dopuszcza się realizację parkingów podziemnych;

3) dopuszcza się przeznaczenie parterów budynków mieszkalnych wielorodzinnych na cele usługowo-handlowe za szczególnym uwzględnieniem ich od strony ulicy 1KDL;

4)   nieprzekraczalna linia zabudowy określona jak na rysunku planu;

5)   maksymalna wysokość zabudowy:

a)  dla zabudowy mieszkaniowej – do 5 kondygnacji naziemnych, maksymalnie do 10,0m do okapu dachu, do13,0m – do kalenicy,

b) dla zabudowy z zakresu obsługi infrastruktury technicznej - utrzymuje się istniejącą wysokość zabudowy, bez jej przekraczania;

6)   forma zabudowy – zwarta, wolnostojąca

7)   kształt dachu – dwu- lub wielospadowy, w układzie kalenicowym równoległym do ulicy; kąt nachylenia –do 60o;

8)   wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni całego terenu – do 40%;

9)   minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej – 30%;

10) obowiązuje zastosowanie ujednoliconych elementów wykończeniowych: kolorystyki elewacji i pokrycia dachu;

11) ustala się zakaz tymczasowego zagospodarowania terenu.

3. Na terenie, o którym mowa w ust.1. obowiązują następujące ustalenia, dotyczące zasad kształtowania przestrzeni publicznych;

1) ustala się zachowanie terenu wokół budynków mieszkalnych jako terenu publicznie dostępnego;

2) ustala się uporządkowanie terenu osiedla zabudowy wielorodzinnej, celem stworzenia miejsc wypoczynku w zieleni, placu zabaw, lokalizacji elementów małej architektury oraz dodatkowych miejsc parkingowych w zieleni;

3) dopuszcza się realizację boisk sportowych o trawiastych lub utwardzonych nawierzchniach;

4) zakaz realizacji tymczasowych obiektów budowlanych, w tym usługowo-handlowych;

5) zakaz umieszczania wolnostojących i wielkogabarytowych nośników reklamowych;

6) dopuszcza się prowadzenie jedynie podziemnych sieci infrastruktury technicznej.

4. Na terenie, o którym mowa w ust.1. obowiązują następujące ustalenia, dotyczące zasad podziału nieruchomości:

1) adaptacja istniejących podziałów geodezyjnych;

2) podział wtórny możliwy pod warunkiem:

3) zachowania dostępu do ulic oznaczonych symbolami: 1KDD, 1 KDL i 2 KDL;

4) zachowania kąta położenia granic działek w stosunku do pasów drogowych w/w ulic – 90o,

5) zachowania maksymalnej szerokości frontów działek po podziale 80,0m.

5. Na terenie, o którym mowa w ust.1. obowiązują następujące ustalenia, dotyczące zasad ochrony środowiska i przyrody:

należy przestrzegać nieprzekraczania dopuszczalnego poziomu hałasu, jak dla terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej;

1)	projektowane obiekty usługowe nie mogą stanowić przedsięwzięć zaliczanych do mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których istnieje obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz dla których obowiązek taki może być ustalony;

2)	oddziaływanie obiektów usługowych na środowisko przyrodnicze winno zamykać się w granicach terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny;

3)	ustala się zakaz lokalizacji usług związanych ze zbieraniem (magazynowanie, gromadzenie), transportem, odzyskiem, unieszkodliwianiem odpadów;

4)	maksymalne zachowanie istniejącej zieleni wewnątrzosiedlowej.;

5)	zakazuje się:

a)	tworzenia i utrzymywania otwartych kanałów ściekowych,

b)	emisji zanieczyszczeń o charakterze odorowym,

c)	ogrzewania budynków paliwem stałym.

6. Na terenie, o którym mowa w ust.1. obowiązują następujące zasady, dotyczące komunikacji i infrastruktury technicznej:

1)	obsługa komunikacyjna – z ulic oznaczonych symbolami 1KDD, 1 KDL i 2 KDL i poprzez teren oznaczony symbolem C4 KS;

2)	parkingi – zlokalizowane w ramach zorganizowanych parkingów;

3)	zaopatrzenie w wodę – z istniejącego wodociągu Ø 200 i w Ø 150 ulicy 1KDL, Ø 200 w ulicy 1 KDD, Ř 150 w ulicy 1KDD, Ř 100 w omawianym terenie;

4)	odprowadzenie ścieków – do istniejącej kanalizacji sanitarnej Ø 200, w ulicy 1KDL i 1KDD oraz istniejącej kanalizacji sanitarnej w omawianym terenie i odprowadzającej ścieki do kanalizacji sanitarnej Ř 1000 w ulicy 1KDG,

5)	odprowadzenie wód opadowych – do istniejącej kanalizacji deszczowej Ø 300 i Ø 400 w ulicach 1KDL, 28KDD, 1KDD i istniejącej w omawianym terenie i odprowadzającym ścieki do istniejącej kanalizacji deszczowej Ř 1000 w ulicy1KDG;

6)	zaopatrzenie w energię elektryczną – z miejskiej sieci elektroenergetycznej dystrybucji energii z istniejących oraz projektowanych stacji transformatorowo – rozdzielczych 15/0,4/0,23kV;

7)	zaopatrzenie w gaz – z istniejącego gazociągu niskiego ciśnienia Ø 80;

8)	zaopatrzenie w ciepło – z istniejącego ciepłociągu ,

9)	obowiązuje selektywne gromadzenie odpadów komunalnych w pojemnikach służących do gromadzenia odpadów;

10)	obowiązuje systematyczne opróżnianie pojemników w ramach obowiązującego systemu utrzymania porządku i czystości w mieście.

§ 61.1. Dla terenu oznaczonego symbolem C 4 KS plan ustala następujące przeznaczenie:

1) podstawowe –- teren parkingu ogólnodostępnego.

2. Na terenie, o którym mowa w ust.1. obowiązują następujące ustalenia, dotyczące zasad zagospodarowania terenu:

1) obowiązuje całościowe zagospodarowanie przedmiotowego terenu, podkreślonego posadzką urbanistyczną, oświetleniem i zielenią urządzoną;

2) obowiązuje zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych;

3) zakaz stosowania ogrodzeń;

4) zakaz tymczasowego zagospodarowania terenu;

5) ustala się prowadzenie jedynie podziemnych części infrastruktury technicznej.

3. Na terenie, o którym mowa w ust.1. obowiązują następujące ustalenia, dotyczące zasad podziału nieruchomości:- obowiązują ustalenia zawarte w § 8 ust.2.

4. Na terenie, o którym mowa w ust.1. obowiązują następujące ustalenia, dotyczące zasad ochrony środowiska i przyrody.

1)   przeznaczenie terenu nie kwalifikuje się do poszczególnych rodzajów terenów, o których mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska;

2)  obowiązek odpowiedniego utwardzenia parkingu w sposób zabezpieczający środowisko gruntowo-wodne przed przenikaniem zanieczyszczeń do gruntu.

5. Na terenie, o którym mowa w ust.1. obowiązują następujące zasady, dotyczące rozbudowy systemu komunikacji i infrastruktury technicznej:

1)	dostępność drogowa – z ulicy oznaczonej symbolem 1 KDL;

2)	odprowadzenie wód opadowych – do miejskiej kanalizacji deszczowej;

3)	zaopatrzenie w energię elektryczną – z miejskiej sieci elektroenergetycznej dystrybucji energii z istniejących oraz projektowanych stacji transformatorowo – rozdzielczych 15/0,4/0,23kV;

4)	obowiązuje selektywne gromadzenie odpadów komunalnych w pojemnikach służących do gromadzenia odpadów;

5)	obowiązuje systematyczne opróżnianie pojemników w ramach obowiązującego systemu utrzymania porządku  i czystości w mieście.

§ 62.1. Dla terenu oznaczonego symbolem C 5 KS (zp) plan ustala następujące przeznaczenie:

1)   podstawowe –- teren parkingu ogólnodostępnego;

2)  dopuszczalne – tereny zieleni urządzonej.

2. Na terenie, o którym mowa w ust.1. obowiązują następujące ustalenia, dotyczące zasad zagospodarowania terenu:

1) obowiązuje całościowe zagospodarowanie przedmiotowego terenu, podkreślonego posadzką urbanistyczną, oświetleniem i zielenią urządzoną;

2)  ustala się wielkość powierzchni parkingów w stosunku do powierzchni terenu – do 70%;

3)  ustala się wielkość powierzchni terenów zieleni urządzonej do 30%;

4) obowiązuje zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych;

5)   zakaz stosowania ogrodzeń;

6)   zakaz tymczasowego zagospodarowania terenu;

6)	ustala się prowadzenie jedynie podziemnych części infrastruktury technicznej.

3. Na terenie, o którym mowa w ust.1. obowiązują następujące ustalenia, dotyczące zasad podziału nieruchomości: obowiązują ustalenia zawarte w § 8 ust.2.

4. Na terenie, o którym mowa w ust.1. obowiązują następujące ustalenia, dotyczące zasad ochrony środowiska i przyrody.

1)	przeznaczenie terenu nie kwalifikuje się do poszczególnych rodzajów terenów, o których mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska;

2)	obowiązek zachowania istniejącej zieleni;

3)	obowiązek odpowiedniego utwardzenia parkingu w sposób zabezpieczający środowisko gruntowo-wodne przed przenikaniem zanieczyszczeń do gruntu.

5. Na terenie, o którym mowa w ust.1. obowiązują następujące zasady, dotyczące rozbudowy systemu komunikacji i infrastruktury technicznej:

1)	dostępność drogowa – z ulicy oznaczonej symbolem 18 KDD;

2)	odprowadzenie wód opadowych – do miejskiej kanalizacji deszczowej;

3)	zaopatrzenie w energię elektryczną – z miejskiej sieci elektroenergetycznej dystrybucji energii z istniejących oraz projektowanych stacji transformatorowo – rozdzielczych 15/0,4/0,23kV;

4)	obowiązuje selektywne gromadzenie odpadów komunalnych w pojemnikach służących do gromadzenia odpadów;

5)	obowiązuje systematyczne opróżnianie pojemników w ramach obowiązującego systemu utrzymania porządku  i czystości w mieście.

§ 63.1. Dla terenu oznaczonego symbolem C 6 MW (u) plan ustala następujące przeznaczenie:

1)	podstawowe – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,

2)	dopuszczalne – tereny usług nieuciążliwych,

3)	uzupełniające – tereny zieleni urządzonej.

2. Na terenie, o którym mowa w ust.1. obowiązują następujące ustalenia, dotyczące kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) ustala się adaptację ograniczoną istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, zgodnie z ustaleniami niniejszego paragrafu i rys. planu;

2)  dopuszcza się realizację parkingów podziemnych;

3) dopuszcza się przeznaczenie parterów budynków mieszkalnych wielorodzinnych na cele usługowo-handlowe;

4)   nieprzekraczalna linia zabudowy określona jak na rysunku planu;

5)   maksymalna wysokość zabudowy:

a)  dla zabudowy mieszkaniowej – do 5 kondygnacji naziemnych, maksymalnie do 10m do okapu dachu, do kalenicy – do 13,0m,

6)   forma zabudowy – zwarta,

7)   kształt dachu – dwu lub wielospadowy w układzie kalenicowym równoległym do ulicy, kąt nachylenia dachu – do 60o;

8)   wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni całego terenu – do 40%;

9)   minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej – 30%;

10) obowiązuje zastosowanie ujednoliconych elementów wykończeniowych: kolorystyki elewacji i pokrycia dachu;

11) ustala się zakaz tymczasowego zagospodarowania terenu.

3. Na terenie, o którym mowa w ust.1. obowiązują następujące ustalenia, dotyczące zasad kształtowania przestrzeni publicznych;

1) ustala się zachowanie terenu wokół budynków mieszkalnych jako terenu publicznie dostępnego;

2) ustala się uporządkowanie terenu osiedla zabudowy wielorodzinnej, celem stworzenia miejsc wypoczynku w zieleni, placu zabaw, lokalizacji elementów małej architektury oraz dodatkowych miejsc parkingowych w zieleni; zakazuje się stosowania ogrodzeń wewnątrz przedmiotowego terenu;

3) dopuszcza się realizację boisk sportowych o trawiastych lub utwardzonych nawierzchniach;

4) zakaz stosowania ogrodzeń wewnątrz przedmiotowego terenu;

5) zakaz realizacji tymczasowych obiektów budowlanych, w tym usługowo-handlowych;

6) zakaz umieszczania wolnostojących i wielkogabarytowych nośników reklamowych;

7) dopuszcza się prowadzenie jedynie podziemnych sieci infrastruktury technicznej.

4. Na terenie, o którym mowa w ust.1. obowiązują następujące ustalenia, dotyczące zasad podziału nieruchomości:

1)   adaptacja istniejących podziałów nieruchomości;

2)   podział wtórny możliwy pod warunkiem:

a) zachowania dostępu do ulic oznaczonych symbolami: 1KDL, 2 KDL i 27 KDD;

b) zachowania kąta położenia granic działek w stosunku do pasów drogowych ww ulic – 90o,

c) zachowania maksymalnej szerokości frontów działek po podziale - 110,0 m.

5. Na terenie, o którym mowa w ust.1. obowiązują następujące ustalenia, dotyczące zasad ochrony środowiska i przyrody:

1)  należy przestrzegać nieprzekraczania dopuszczalnego poziomu hałasu, jak dla terenów zabudowy mieszkaniowo - usługowej;

2) projektowane obiekty usługowe nie mogą stanowić przedsięwzięć zaliczanych do mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których istnieje obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz dla których obowiązek taki może być ustalony;

3) oddziaływanie obiektów usługowych na środowisko przyrodnicze winno zamykać się w granicach terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny;

4) ustala się zakaz lokalizacji usług związanych ze zbieraniem (magazynowanie, gromadzenie), transportem, odzyskiem, unieszkodliwianiem odpadów;

5) maksymalne zachowanie istniejącej zieleni wewnątrzosiedlowej;

6) zakazuje się:

a)	tworzenia i utrzymywania otwartych kanałów ściekowych,

b)	emisji zanieczyszczeń o charakterze odorowym,

c)	ogrzewania budynków paliwem stałym.

6. Na terenie, o którym mowa w ust.1. obowiązują następujące zasady, dotyczące komunikacji i infrastruktury technicznej:

1)	obsługa komunikacyjna – z ulic oznaczonych symbolami 2 KDL, 27 KDD i 18 KDD, poprzez teren C5 KS(zp);

2)	parkingi – zlokalizowane w ramach zorganizowanych parkingów;

3)	zaopatrzenie w wodę - z istniejącego wodociągu Ø 150 w ulicy 2KDL, 27KDD oraz z istniejącego wodociągu w ulicy 1KDL;

4)	odprowadzenie ścieków - do istniejącej kanalizacji sanitarnej Ø 200 w ul. 28KDD i 1KDD;

5)	odprowadzenie wód opadowych - do istniejącej kanalizacji deszczowej Ø 300 i Ø 400 w ulicy1KDL, 28KDD i 1KDD;

6)	zaopatrzenie w energię elektryczną - z miejskiej sieci elektroenergetycznej dystrybucji energii z istniejących oraz projektowanych stacji transformatorowo – rozdzielczych 15/0,4/0,23kV;

7)	zaopatrzenie w gaz - z istniejącego gazociągu niskiego ciśnienia Ø 80;

8)	zaopatrzenie w ciepło - z istniejącego ciepłociągu ,

9)	obowiązuje selektywne gromadzenie odpadów komunalnych w pojemnikach służących do gromadzenia odpadów;

10)	obowiązuje systematyczne opróżnianie pojemników w ramach obowiązującego systemu utrzymania porządku i czystości w mieście.

§ 64.1. Dla terenu oznaczonego symbolem C7 ZP(ks) plan ustala następujące przeznaczenie:

1)	podstawowe – teren zieleni urządzonej, stanowiący przestrzeń ogólnodostępną;

2)	dopuszczalne – tereny parkingów ogólnodostępnych;

2. Na terenie, o którym mowa w ust.1. obowiązują następujące ustalenia, dotyczące zagospodarowania terenu:

1) ustala się, w ramach zagospodarowania terenu jego porządkowanie, z możliwością wprowadzenia nowych nasadzeń zieleni, lokalizacji obiektów małej architektury;

2) maksymalny procent powierzchni biologicznie czynnej – 70%;

3) zakaz stosowania ogrodzeń;

4) zakaz umieszczania wolnostojących i wielkoformatowych nośników reklamowych;

5) zakaz tymczasowego zagospodarowania terenu;

6) zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych.

3. Na terenie, o którym mowa w ust.1. obowiązują następujące ustalenia, dotyczące zasad ochrony środowiska i przyrody:

1) przeznaczenie terenu nie kwalifikuje się do poszczególnych rodzajów terenów, o których mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska.

4. Na terenie, o którym mowa w ust.1. obowiązują następujące zasady, dotyczące komunikacji i infrastruktury technicznej:

1)	ustala się obsługę komunikacyjną –z ulicy 18 KDD;

2)	odprowadzenie wód deszczowych: do istniejącej sieci w  ulicy 1KDL i do istniejącej sieci w terenie C 5KS(zp) lub C 6MW(u);

3)	zaopatrzenie w energię elektryczną z miejskiej sieci elektroenergetycznej dystrybucji energii, z istniejącej stacji transformatorowo – rozdzielczej 15/0,4/0,23kV;

4)	dopuszcza się prowadzenie jedynie podziemnych sieci infrastruktury technicznej.

5)	obowiązuje selektywne gromadzenie odpadów komunalnych w pojemnikach służących do gromadzenia odpadów;

6)	obowiązuje systematyczne opróżnianie pojemników w ramach obowiązującego systemu utrzymania porządku i czystości w mieście.

§ 65.1. Dla terenu oznaczonego symbolem C8 U plan ustala następujące przeznaczenie:

1) podstawowe – teren usług nieuciążliwych.

2. Na terenie, o którym mowa w ust.1. obowiązują następujące ustalenia, dotyczące kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) adaptacja nieograniczona istniejącej zabudowy usługowej zgodnie  z ustaleniami niniejszego paragrafu i rys. planu;

2) ustala się realizację pomieszczeń gospodarczych i garaży jako wbudowanych w bryłę budynku o funkcji podstawowej;

3) wyklucza się lokalizowanie obiektów handlowych o powierzchni użytkowej powyżej 1000m2;

4) zakazuje się lokalizacji obiektów kubaturowych w strefie ochronnej linii elektroenergetycznej;

5) nieprzekraczalna linia zabudowy określona, jak na rysunku planu;

6) po skablowaniu linii elektroenergetycznej SN15 kV nieprzekraczalną linią zabudowy jest docelowa nieprzekraczalna linia zabudowy wg rysunku planu;

7) maksymalna wysokość zabudowy – do 2 kondygnacji naziemnych, w tym poddasze maksymalnie do 6,0m. – do okapu dachu, do 9,0m – do kalenicy;

8) forma zabudowy – wolnostojąca,

9) kształt dachu –dwu lub wielospadowy w układzie kalenicowym równoległym do ulicy 1KDL, kąt nachylenia –20o-40o;

10) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu – do 60%;

11) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej – 20%;

12) ustala się zakaz tymczasowego zagospodarowania terenu;

13) zakaz realizacji tymczasowych obiektów budowlanych, w tym usługowo-handlowych.

3. Na terenie, o którym mowa w ust.1. obowiązują następujące ustalenia, dotyczące podziału nieruchomości

1)	obowiązują ustalenia zawarte w § 8 ust.2;

2)	podział wtórny możliwy pod warunkiem:

a) zachowania dostępu do ulic oznaczonych symbolami: 1KDL i 25 KDD;

b) zachowania kąta położenia granic działek w stosunku do pasów drogowych w/w ulic – 90o,

c) zachowania minimalnej szerokości frontów działek po podziale - 7,0 m.

4. Na terenie, o którym mowa w ust.1. obowiązują następujące ustalenia, dotyczące zasad ochrony środowiska i przyrody:

1) przeznaczenie terenu nie kwalifikuje się do poszczególnych rodzajów terenów, o których mowa w art. 113 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska;

2) projektowane obiekty usługowe nie mogą stanowić przedsięwzięć zaliczanych do mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których istnieje obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz dla których obowiązek taki może być ustalony;

3) oddziaływanie obiektów usługowych na środowisko przyrodnicze winno zamykać się w granicach terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny;

4) ustala się zakaz lokalizacji usług związanych ze zbieraniem (magazynowanie, gromadzenie), transportem, odzyskiem, unieszkodliwianiem odpadów;

5) zakazuje się:

a)	odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych i do gruntu oraz tworzenia i utrzymywania otwartych kanałów ściekowych,

b)	emisji zanieczyszczeń o charakterze odorowym,

c)	ogrzewania budynków paliwem stałym.

5. Na terenie, o którym mowa w ust.1. obowiązują następujące zasady, dotyczące komunikacji i infrastruktury technicznej:

1)	obsługa komunikacyjna –  z ulic oznaczonych symbolem 1KDL, 25 KDD;

2)	parkingi zlokalizowane na terenie własnej działki lub w ramach zorganizowanych parkingów na sąsiednich terenach np. C 7ZP(ks), C5 KS(zp);

3)	zaopatrzenie w wodę - z istniejącego wodociągu Ø 80 oraz Ř 150 w ulicy 25KDD, i 1KDL;

4)	odprowadzenie ścieków - do istniejącej kanalizacji sanitarnej  Ø 200 w ulicy 25KDD i  1KDL,

5)	odprowadzenie wód opadowych do istniejącej kanalizacji deszczowej Ø 300 w ulicy 25KDD i 1KDL,

6)	zaopatrzenie w energię elektryczną z miejskiej sieci elektroenergetycznej dystrybucji energii z istniejących oraz projektowanych stacji transformatorowo – rozdzielczych 15/0,4/0,23kV;

7)	zaopatrzenie w gaz – z  istniejącego gazociągu Ø 80;

8)	zaopatrzenie w ciepło – z  istniejącego ciepłociągu;

9)	obowiązuje selektywne gromadzenie odpadów komunalnych w pojemnikach służących do gromadzenia odpadów;

10)	obowiązuje systematyczne opróżnianie pojemników w ramach obowiązującego systemu utrzymania porządku  i czystości w mieście.

§ 66.1. Dla terenu oznaczonego symbolem C9 U plan ustala następujące przeznaczenie:

1) podstawowe – teren usług nieuciążliwych, obejmujące usługi: kultury, oświaty, zdrowia, opieki społecznej, administracji publicznej i handlu;

2) uzupełniające– zieleń urządzona, parkingi.

2. Na terenie, o którym mowa w ust.1. obowiązują następujące ustalenia, dotyczące kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) adaptacja nieograniczona istniejącej zabudowy usługowej, zgodnie z ustaleniami niniejszego paragrafu i rys. planu;

2) wyklucza się lokalizowanie obiektów handlowych o powierzchni użytkowej powyżej 1000m².

3) ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy - wg  rysunku planu;

4) ustala się wysokość zabudowy: 1 kondygnację naziemna, z dopuszczeniem poddasza, maksymalnie – 4 m do okapu dachu, maksymalnie 6,5 m do kalenicy;

5) forma zabudowy – dowolna;

6) ustala się kształt dachu – wielospadowy, kąt nachylenia dachu – do 40o;

7) ustala się wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu – do 50%;

8) ustala się minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej –30%;

9) zakazuje się realizacji tymczasowych obiektów budowlanych, w tym handlowo-usługowych.

3. Na terenie, o którym mowa w ust.1. obowiązują następujące ustalenia, dotyczące zasad podziału nieruchomości:

1)   obowiązują ustalenia zawarte w § 8 ust. 2;

2)   podział wtórny możliwy pod warunkiem:

a)	zachowania dostępu do ulicy oznaczonej symbolem 18 KDD;

b)	zachowania kąta położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego ww ulicy –90o,

c)	zachowania maksymalnej szerokości frontów działek po podziale  - do 40,0 m.

4. Na terenie, o którym mowa w ust.1. obowiązują następujące ustalenia, dotyczące zasad ochrony środowiska i przyrody:

1) przeznaczenie terenu nie kwalifikuje się do poszczególnych rodzajów terenów, o których mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska;

2) maksymalne zachowanie istniejącej zieleni;

3) zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych i do gruntu.

5. Na terenie, o którym mowa w ust.1. obowiązują następujące zasady, dotyczące systemu komunikacji i infrastruktury technicznej:

1)	obsługa komunikacyjna z ulicy oznaczonej symbolem 18KDD;

2)	parkingi – zlokalizowane w ramach zorganizowanych parkingów na terenach :C 5 KS(zp), C7 ZP(ks);

3)	zaopatrzenie w wodę: z wodociągu istniejącego w przedmiotowym terenie;

4)	odprowadzenie ścieków sanitarnych: do istniejącej kanalizacji w przedmiotowym terenie;

5)	odprowadzenie wód deszczowych: do istniejącej sieci w przedmiotowym terenie;

6)	zaopatrzenie w gaz: projektowaną siecią z istniejącego gazociągu w przedmiotowym terenie;

7)	zaopatrzenie w ciepło: z istniejącego ciepłociągu w przedmiotowym terenie;

8)	zaopatrzenie w energię elektryczną z miejskiej sieci elektroenergetycznej dystrybucji energii, z istniejącej stacji transformatorowo – rozdzielczej 15/0,4/0,23kV.

9)	obowiązuje selektywne gromadzenie odpadów komunalnych w pojemnikach służących do gromadzenia odpadów;

10)	obowiązuje systematyczne opróżnianie pojemników w ramach obowiązującego systemu utrzymania porządku  i czystości w mieście.

§ 67.1. Dla terenu oznaczonego symbolem C10 MN(u) plan ustala następujące przeznaczenie:

1) podstawowe – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

3)	2) dopuszczalne – tereny usług nieuciążliwych (usługi handlu, biura, gabinety, drobne rzemiosło).

2. Na terenie, o którym mowa w ust.1. obowiązują następujące ustalenia, dotyczące kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) adaptacja nieograniczona istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zgodnie z ustaleniami niniejszego paragrafu i rys. planu;

2) ustala się realizację funkcji usługowych, gospodarczych i garaży, jako wbudowanych w bryłę budynku o funkcji podstawowej;

3) zakazuje się obiektów kubaturowych w strefie ochronnej linii elektroenergetycznej, do czasu skablowania linii elektroenergetycznej SN 15 kV;

4)	nieprzekraczalna linia zabudowy określona, jak na rysunku planu;

5)	maksymalna wysokość zabudowy:

a)	dla zabudowy mieszkaniowej - do 2 kondygnacji naziemnych oraz poddasze, 8,5m do okapu dachu, 10,5m do kalenicy;

6)  forma zabudowy – szeregowa;

7) kształt dachu – dach dwu- lub wielospadowy, w układzie kalenicowym, równoległym do ulicy 25 KDD, kąt nachylenia -20o- 40o;

8)  wyklucza się pojedyncze przekształcenia, dotyczące zmiany kształtu dachu dla zabudowy szeregowej;

7)  wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu – do 50%;

9)  minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej – 30%;

10) ustala się zakaz tymczasowego zagospodarowania terenu;

11) zakaz realizacji tymczasowych obiektów budowlanych, w tym usługowo-handlowych.

3. Na terenie, o którym mowa w ust.1. obowiązują następujące ustalenia, dotyczące podziałów nieruchomości:

1) dla działki nr 196 obowiązują ustalenia zawarte w § 8 ust.2;

2) dla pozostałych działek ustala się adaptację istniejących podziałów geodezyjnych.

4. Na terenie, o którym mowa w ust.1. obowiązują następujące ustalenia, dotyczące zasad ochrony środowiska i przyrody:

1) należy przestrzegać nieprzekraczania dopuszczalnego poziomu hałasu, jak dla terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej;

2) oddziaływanie obiektów usługowych na środowisko przyrodnicze winno zamykać się w granicach terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny;

3) maksymalne zachowanie istniejącej zieleni;

4) zakazuje się:

a) odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych i do gruntu oraz tworzenia i utrzymywania otwartych kanałów ściekowych,

b)  emisji zanieczyszczeń o charakterze odorowym,

c)  ogrzewania budynków paliwem stałym.

5. Na terenie, o którym mowa w ust.1. obowiązują następujące zasady, dotyczące systemu komunikacji i infrastruktury technicznej:

1)  obsługa komunikacyjna z ulicy oznaczonej symbolem 25KDD;

2)  parkingi - na terenach własnych działek;

3)  zaopatrzenie w wodę - z wodociągu Ø200 w ulicy. 1KDL, i z wodociągu Ø 110 w ulicy 25KDD;

4)  odprowadzenie ścieków - do kanalizacji sanitarnej Ø 300w ulicy 25KDD,

5)  odprowadzenie wód opadowych –do istniejącej kanalizacji deszczowej w ulicy 25KDD,

6)   regulacja stosunków gruntowo – wodnych – nie dotyczy.

7)  zaopatrzenie w energię elektryczną z miejskiej sieci elektroenergetycznej dystrybucji energii z istniejących oraz projektowanych stacji transformatorowo – rozdzielczych 15/0,4/0,23kV;

8)   zaopatrzenie w gaz z istniejącego gazociągu

9)   zaopatrzenie w ciepło z istniejącego ciepłociągu;

10) obowiązuje selektywne gromadzenie odpadów komunalnych w pojemnikach służących do gromadzenia odpadów;

11) obowiązuje systematyczne opróżnianie pojemników w ramach obowiązującego systemu utrzymania porządku i czystości w mieście.

§ 681. Dla terenu oznaczonego symbolem C11 MN(u) plan ustala następujące przeznaczenie:

1)	podstawowe – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

2)	dopuszczalne – tereny usług nieuciążliwych (usługi handlu, biura, gabinety, drobne rzemiosło).

2. Na terenie, o którym mowa w ust.1. obowiązują następujące ustalenia, dotyczące kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1)	adaptacja nieograniczona istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zgodnie z ustaleniami niniejszego paragrafu i rys. planu;

2)	ustala się lokalizację pomieszczeń usługowych, gospodarczych i garaży, jako wbudowanych w bryłę budynku o funkcji podstawowej;

3)	nieprzekraczalna linia zabudowy określona, jak na rysunku planu;

4)	maksymalna wysokość zabudowy- do 2 kondygnacji naziemnych oraz poddasze, maksymalnie 8,5m do - okapu dachu, 10,5m - do kalenicy;

5)	forma zabudowy – szeregowa;

6)	kształt dachu – dach dwu- lub wielospadowy, w układzie kalenicowym, równoległym do ulicy, kąt nachylenia -20o- 40o;

7)	wyklucza się pojedyncze przekształcenia, dotyczące zmiany kształtu dachu dla zabudowy szeregowej;

8)	wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu – do 50%;

9)	minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej – 30%;

10)	ustala się zakaz tymczasowego zagospodarowania terenu;

11)	zakaz realizacji tymczasowych obiektów budowlanych, w tym usługowo-handlowych.

3. Na terenie, o którym mowa w ust.1. obowiązują następujące ustalenia, dotyczące podziałów nieruchomości: adaptacja istniejących podziałów geodezyjnych.

4. Na terenie, o którym mowa w ust.1. obowiązują następujące ustalenia, dotyczące zasad ochrony środowiska i przyrody:

1) należy przestrzegać nieprzekraczania dopuszczalnego poziomu hałasu, jak dla terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej;

2) oddziaływanie obiektów usługowych na środowisko przyrodnicze winno zamykać się w granicach terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny;

3)  zakazuje się:

a) odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych i do gruntu oraz tworzenia i utrzymywania otwartych kanałów ściekowych,

b)  emisji zanieczyszczeń o charakterze odorowym,

c)  ogrzewania budynków paliwem stałym.

5. Na terenie, o którym mowa w ust.1. obowiązują następujące zasady, dotyczące systemu komunikacji i infrastruktury technicznej:

1)	obsługa komunikacyjna z ulicy oznaczonej symbolem 25KDD;

2)	parkingi - na terenach własnych działek;

3)	zaopatrzenie w wodę - z wodociągu Ø110 w ulicy. 25KDD;

4)	odprowadzenie ścieków -  do kanalizacji sanitarnej  Ø 300w ulicy 25KDD,

5)	odprowadzenie wód opadowych - do kanalizacji deszczowej Ř 400 w ulicy 25KDD,

6)	regulacja stosunków gruntowo – wodnych – nie dotyczy.

7)	zaopatrzenie w energię elektryczną z miejskiej sieci elektroenergetycznej dystrybucji energii z istniejących oraz projektowanych stacji transformatorowo – rozdzielczych 15/0,4/0,23kV;

8)	zaopatrzenie w gaz z istniejącego gazociągu ,

9)	zaopatrzenie w ciepło z istniejącego ciepłociągu;

10)	obowiązuje selektywne gromadzenie odpadów komunalnych w pojemnikach służących do gromadzenia odpadów;

11)	obowiązuje systematyczne opróżnianie pojemników w ramach obowiązującego systemu utrzymania porządku i czystości w mieście.

§ 69 1 Dla terenu oznaczonego symbolem C12 ZP(us) plan ustala następujące przeznaczenie:

1)  podstawowe – tereny zieleni urządzonej - stanowiące przestrzeń ogólnodostępną;

2) dopuszczalne – tereny sportu i rekreacji (boiska, place zabaw, korty tenisowe).

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) ustala się w ramach zagospodarowania terenu jego porządkowanie, z możliwością wprowadzenia nowych nasadzeń zieleni i małej architektury (murki, ławki, oświetlenie);

2)  minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej – 60%;

3) ustala się wymóg oświetlenia terenu;

4) ustala się zakaz stosowania ogrodzeń;

5) zakaz umieszczania nośników reklamowych;

6) ustala się zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych;

7) ustala się zakaz tymczasowego zagospodarowania terenu;

8) ustala się prowadzenie jedynie podziemnych części infrastruktury technicznej.

3. Na terenie, o którym mowa w ust.1. obowiązują następujące ustalenia, dotyczące zasad ochrony środowiska i przyrody:

1) przeznaczenie terenu nie kwalifikuje się do poszczególnych rodzajów terenów, o których mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska;

2) maksymalne zachowanie istniejącej zieleni;

3) ustala się wprowadzenie zieleni o charakterze izolacyjnym od strony drogi oznaczonej symbolem 1KDG.

4. Na terenie, o którym mowa w ust.1. obowiązują następujące zasady, dotyczące komunikacji i infrastruktury technicznej:

2)	obsługa komunikacyjna – z ulic oznaczonych symbolami 27 KDD i ul. 1 KDG;

3)	zaopatrzenie w energię elektryczną - z miejskiej sieci elektroenergetycznej dystrybucji energii z istniejących oraz projektowanych stacji transformatorowo – rozdzielczych 15/0,4/0,23kV;

4)	gospodarka odpadami obowiązuje selektywne gromadzenie odpadów komunalnych w pojemnikach służących do gromadzenia odpadów;

5)	obowiązuje systematyczne opróżnianie pojemników w ramach obowiązującego systemu utrzymania porządku  i czystości w mieście.

§ 70 1 Dla terenu oznaczonego symbolem C13 MW plan ustala następujące przeznaczenie:

1)	podstawowe – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

2)	uzupełniające - tereny zieleni urządzonej, parkingów.

2. Na terenie, o którym mowa w ust.1. obowiązują następujące ustalenia, dotyczące kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) ustala się adaptację ograniczoną istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, zgodnie z ustaleniami niniejszego paragrafu i rys. planu;

2)   nieprzekraczalna linia zabudowy określona jak na rysunku planu;

3) maksymalna wysokość zabudowy mieszkaniowej:- do 8 kondygnacji naziemnych, maksymalnie do 18,0m – do okapu, maksymalnie do 22,0m do kalenicy;

4)   forma zabudowy – zwarta i wolnostojąca;

5)   kształt dachu – dach dwu lub wielospadowy w układzie kalenicowym, równoległym do ulicy , kąt nachylenia do 60°;

6)   wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni całego terenu – do 50%;

7) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej – 30%;

8) obowiązuje zastosowanie ujednoliconych elementów wykończeniowych: kolorystyki elewacji i pokrycia dachu;

9) ustala się zakaz tymczasowego zagospodarowania terenu.

3. Na terenie, o którym mowa w ust.1. obowiązują następujące ustalenia, dotyczące zasad kształtowania przestrzeni publicznych;

1) ustala się zachowanie terenu wokół budynków mieszkalnych jako terenu publicznie dostępnego;

2) ustala się uporządkowanie terenu osiedla zabudowy wielorodzinnej, celem stworzenia miejsc wypoczynku w zieleni, placu zabaw, lokalizacji elementów małej architektury oraz dodatkowych miejsc parkingowych w zieleni i parkingów podziemnych;

3)  zakaz stosowania ogrodzeń wewnątrz przedmiotowego terenu;

4)   zakaz realizacji tymczasowych obiektów budowlanych, w tym usługowo-handlowych;

4)   zakaz umieszczania wolnostojących i wielkogabarytowych nośników reklamowych;

6) dopuszcza się realizację boisk sportowych o trawiastych lub utwardzonych nawierzchniach;

7)  dopuszcza się prowadzenie jedynie podziemnych sieci infrastruktury technicznej.

4. Na terenie, o którym mowa w ust.1. obowiązują następujące ustalenia, dotyczące zasad podziału nieruchomości:

1)   adaptacja istniejących podziałów geodezyjnych;

2)   podział wtórny możliwy pod warunkiem:

a)	zachowania dostępu do ulic oznaczonych symbolami: 1 KDL, 24 KDD, 25 KDD;

b)	zachowania kąta położenia granic działek w stosunku do pasów drogowych ww ulic –90o,

c)	zachowania maksymalnej szerokości frontów działek po podziale  - do 80,0 m.

5. Na terenie, o którym mowa w ust.1. obowiązują następujące ustalenia, dotyczące zasad ochrony środowiska i przyrody:

1)	należy przestrzegać nieprzekraczania dopuszczalnego poziomu hałasu, jak dla terenów pod zabudowę mieszkaniową;

2)	maksymalne zachowanie istniejącej zieleni wewnątrzosiedlowej.

3)	zakazuje się:

a)	tworzenia i utrzymywania otwartych kanałów ściekowych,

b)	emisji zanieczyszczeń o charakterze odorowym,

c)	ogrzewania budynków paliwem stałym.

6. Na terenie, o którym mowa w ust.1. obowiązują następujące zasady, dotyczące komunikacji i infrastruktury technicznej:

1)	obsługa komunikacyjna – z ulic oznaczonych symbolami 1 KDL,24 KDD i 25 KDD;

2)	parkingi – zlokalizowane w ramach zorganizowanych parkingów;

3)	zaopatrzenie w wodę - z istniejącego wodociągu Ø 100 w omawianym terenie oraz z wodociągu Ø 200 w ulicy 1 KDL

4)	odprowadzenie ścieków - do istniejącej kanalizacji sanitarnej Ø 200, w omawianym terenie i do istniejącej kanalizacji w ulicy 25 KDD, 24 KDD;

5)	odprowadzenie wód opadowych - do istniejącej kanalizacji deszczowej Ø 300 i Ř 400 w ulicy 24KDD i 25KDD;

6)	zaopatrzenie w energię elektryczną - z miejskiej sieci elektroenergetycznej dystrybucji energii z istniejących oraz projektowanych stacji transformatorowo – rozdzielczych 15/0,4/0,23kV;

7)	zaopatrzenie w gaz - z istniejącego gazociągu niskiego ciśnienia Ø 80;

8)	zaopatrzenie w ciepło - z istniejącego ciepłociągu,

9)	obowiązuje selektywne gromadzenie odpadów komunalnych w pojemnikach służących do gromadzenia odpadów;

10)	obowiązuje systematyczne opróżnianie pojemników w ramach obowiązującego systemu utrzymania porządku i czystości w mieście.